## Slide 1
Физические основы
оптики
видимого света
(λ ~ 0,4×10-4 – 0,7×10-4 см)

## Slide 2
1965 г.

## Slide 4
Немного ИСТОРИИ
«…Тот, кто не знает прошлого, не знает ни настоящего, ни будущего, ни самого себя…» Вольте́р Франсуа́-Мари́ Аруэ́ (1694 - 1778)

## Slide 5
Евкли́д (Эвкли́д, примерно 325 — 265 годы до н. э.)
древнегреческий математик, геометр,
автор дошедших до нас удивительных трактатов ‎‎
«Евклидова геометрия» и «Оптика»
утверждал,
«…свет распространяется по прямой линии…»
Тит Лукреций Кар (примерно 98 - 55 гг. до н.э.) - римский поэт и философ в трактате «О природе вещей» пишет
«…свет состоит из мельчайших движущихся частиц…»
Самые ранние представления о природе света начали складываться
у древних греков и египтян
ещё до нашей эры
Так начала складываться копускулярная теория света

## Slide 6
В ХVII в. существовало две конкурирующие теории.
Исаак Ньютон
считал, что свет — это поток частиц (корпускул), движение которых подчиняется законам механики.
Это так называемая корпускулярная теория
Начиная с I – IV веков н.э. обсуждаются две теории
о природе света:
корпускулярная и волновая.
Начало корпускулярного подхода обычно связывают с Евклидом.
Основателем волнового подхода можно считать
Рене Декарта,
который рассматривал свет как возмущения
в мировой субстанции — эфире.

## Slide 7
Английский естествоиспытатель и изобретатель
Роберт Гук и
нидерландский механик, физик, математик и астроном Христиан Гюйгенс
полагали, что свет — это волны,
аналогичные механическим волнам,
распространяющиеся в некоторой среде —
мировом эфире
(волновая теория 17-18 в.)
В XIX в. Д.К. Максвелл, М. Фарадей,
Г. Герц, Д.Э. Хьюз
доказали, что свет — это
электромагнитные волны
c длиной волны в вакууме
380—780 нм (790—385 ТГц)
со скоростью 300 000 км/сек

## Slide 8
Спектр электромагнитных волн

## Slide 9
Спектр электромагнитных колебаний
-лучи 10-11 – 10-9 см
X-ray 10-10 – 10-9 см
Видимый свет
0.4 10-4 – 0.7 10-4 см
ИК 0.7 10-4 – 0.01 см
УФ 10-7 – 0.4 10-4 см
Радио волны
0.01 см – 3-4 км
1Å=10-10 m=10-8 cm=10-7mm=10-4мкм
1м=102сm=103mm=106  =109nm=1010Å
1сm=10mm=104mкm=107nm=108Å
1=10-6 m
1nm=10-9 m

## Slide 10
Основной закон
физической оптики
принцип
Гюйгенса-Френеля

## Slide 11
Принцип Гюйгенса-Френеля состоит в том, что каждая точка
волнового фронта
является вторичным (то есть новым) источником сферических волн,
а огибающая этих вторичных волн задает положение нового волнового фронта в следующий момент времени

## Slide 12
Иллюстрация
принципа Гюйгенса-Френеля

## Slide 13
Законы преломления
световых волн на
границе раздела сред

## Slide 14
Световой луч, пересекая границу двух сред, входя в более оптически плотную среду отклоняется в сторону к нормали
поверхности раздела сред
Это явление получило название
закона преломления

## Slide 15
Закон преломления света впервые сформулирован голландским математиком
Виллебродом Снеллиусом
в 1621 г.
(опубликовано Рене Декартом 1637)

## Slide 16
n1, n2 – коэффициенты преломления двух сред;
α1, α2 – углы между нормалью к поверхности раздела и направлениями падающего и преломленного лучами

## Slide 17
Для видимого света λ~10-4см; для рентгеновского излучения λ~10-8см
ρ(r) – распределение электронной плотности в среде
Коэффициент преломления вещества
определяется функцией распределения электронной плотности этого вещества ρ(r)
и длиной падающей волны λ

## Slide 18
Показатель преломления для световых волн всегда больше единицы т.к. частоты световых волн ω меньше собственных частот ω0 колебаний электронов в атомах ω<ω0
Формула Лоренц-Лорентца

## Slide 19
Световой луч
при преломлении на границе сред (n1<n2)
всегда будет отклоняться
в сторону нормали
к поверхности раздела сред

## Slide 20
Эту формулу получили
в 1880 году
независимо друг от друга
датский физик
Людвиг В. Лоренц
и голландский физик
Хендрик А. Лоренц.

## Slide 21
Эта зависимость
получила название закона
«Лоренц-Лорнтца»

## Slide 22
Любая граница раздела двух сред для световых волн
(Δλ ~ 0.4 10-4 – 0.7 10-4 см)
является
простейшим спектрометром
разделяющим световые волны
по углам преломления

## Slide 23
Этот спектрометрический эффект можно заметно усилить
за счет двух границ раздела
между средами
расположенными под углом (например призма)

## Slide 24
Величина угла отклонения при преломлении зависит от длины волны. Призма будет разлагать падающую волну в спектр по длинам волн.
Чем короче длина волны
тем больше угол преломления

## Slide 25
ЛИНЗЫ

## Slide 26
В основе конструкции всех оптических приборов лежат
линзы
Слово «линза» происходит от латинского слова
«lens – чечевица»

## Slide 27
Линзы
это один из наиболее распространенных элементов в оптике видимого света.
Линзой называется оптический прибор который управляет направлением распространения световых лучей и фокусирует их в определенных точках пространства.

## Slide 28
По принципу действия
линзы делятся на две группы:
1. Рефракционные линзы
2. Дифракционные линзы

## Slide 29
Рефракционные линзы

## Slide 30
Линза это прозрачное тело, ограниченное двумя криволинейными поверхностями

## Slide 31
Внешний вид двояковыпуклых оптических линз

## Slide 32
Любую линзу можно представить в виде набора призм
и тогда становится понятным формирование хода лучей линзой

## Slide 33
Дифракцтонные линзы

## Slide 34
Принцип Гюйгенса-Френеля состоит в том, что каждая точка
волнового фронта
является вторичным (то есть новым) источником сферических волн,
а огибающая этих вторичных волн задает положение нового волнового фронта в следующий момент времени
Линзы ФРЕНЕЛЯ

## Slide 35
Рассмотрим сферическую волну распространяющуюся из точки Q.
Что будет наблюдаться в точке P.
Разделим фронт волны S на кольцевые зоны (1, 2, 3,…N).
Проведём из точки Р сферы радиусами
PO, Pa=PO+λ/2; Pb=Pa+λ/2, Pc=Pb+λ/2,
Каждая кольцевая зона
будет источником
новых сферических волн
(принцип Гюйгенса-Френеля)
В точке P амплитуды этих волн будут складываться
С увеличением номера зоны амплитуда волн медленно убывают (расстояние от точки О возрастает), а фазы колебаний, идущих от смежных зон, противоположны (сдвинуты по фазе на π/2) .
Поэтому волны, в точке Р от двух смежных зон, гасят друг друга,
а волны, следующие от зон через одну, складываются.
Зоны ФРЕЕЛЯ

## Slide 36
Зоны ФРЕЕЛЯ
Рассмотрим сферическую волну распространяющуюся из точки Q.
Что будет наблюдаться в точке P.
Разделим фронт волны S на кольцевые зоны (1, 2, 3,…N).
Проведём из точки Р сферы с радиусами
PO, Pa=PO+λ/2; Pb=Pa+λ/2, Pc=Pb+λ/2,

## Slide 38
Каждая кольцевая зона
будет источником
новых сферических волн
(принцип Гюйгенса-Френеля)
Амплитуда волны в точке P
это сумма волн от всех кольцевых зон

## Slide 39
С увеличением номера зоны амплитуда волн медленно убывают (расстояние от точки О возрастает), а фазы колебаний, идущих от смежных зон, противоположны
(сдвинуты по фазе на π/2) .
Поэтому волны, в точке Р от двух соседних зон, гасят друг друга,
а волны, следующие от зон через одну, складываются.

## Slide 40
Если при помощи экрана с прозрачными концентрическими участками выделить части волны, соответствующие, например, N нечётным зонам Френеля, то действие всех выделенных зон сложится, и амплитуда колебаний Uнечёт в точке Р возрастёт в 2N раз, а интенсивность света в 4N2 раз, причём освещённость в точках, окружающих Р, уменьшится. То же получится при выделении только чётных зон, но фаза суммарной волны Uчёт будет иметь противоположный знак.

## Slide 41
Зонные пластики Френеля
а
б
а) - открыты четные зоны;
б) – открыты нечетные зоны

## Slide 43
Линза ФРЕНЕЛЯ для синхротронного рентгеновского излучения

## Slide 44
Рефракционные линзы
(Линзы, работа которых основана
на принципах преломления света
на границах раздела сред)

## Slide 45
Немного истории
Линзы известны более 3000 лет.
Одна из первых линз была найдена при раскопках в древней столице Ассирии (1853).
(Ассирия, древнее государство на территории современного Ирака)
Обнаруженная линза имеет форму близкую к овалу, одна из сторон выпуклая, а другая плоская,
имеет 3-х кратное увеличение
(Британский музей)

## Slide 46
С помощью выпуклого стекла и солнечного света в древней Греции добывали огонь.
Из произведений Плиния старшего
(23 – 79 н.э.) известно, что такой способ разжигания огня был известен и в Римской империи

## Slide 47
Известен, по-видимому, один из первых случаев применения линз для коррекции зрения.
Клавдий Нерон (38 – 67 г.г. до н.э.)
римский император смотрел гладиаторские бои
через вогнутое стекло
для исправления близорукости

## Slide 48
Сенека (3 в. до н.э.) описал увеличительный эффект, который даёт стеклянный шар, заполненный водой
Линзы получили широкое использование
с появлением очков
примерно с 1280-х годов
в Италии

## Slide 49
Основные элементы рефракционных линз
(их обозначения и правила формирования лучей проходящих через линзу)

## Slide 50
Линзой
называется прозрачное тело,
ограниченное с двух сторон криволинейными поверхностями
Линзы бывают
собирающее
и рассеивающие

## Slide 51
Собирающие
1 — двояковыпуклая 2 — плоско-выпуклая 3 — вогнуто-выпуклая
Типы оптических линз
Рассеивающие
4 — двояковогнутая 5 — плоско-вогнутая 6 — выпукло-вогнутая

## Slide 52
Примеры работы собирающих и рассеивающих линз

## Slide 53
Прямая линия, проходящая через центры кривизны OO’ поверхностей линзы
называется главной оптической осью.
Точка C, лежащая в центре линзы на главной оптической оси,
называется оптическим центром линзы.
Лучи проходящие через центр линзы не отклоняются!!!

## Slide 54
Если световой луч падающий на линзу проходит через некоторую точку F1 на главной оптической оси, а выходящий из линзы луч
параллелен главной оптической оси,
эта точка F1
называется передним фокусом линзы

## Slide 55
Если падающий на линзу световой луч параллелен главной оптической оси, а выходящий из линзы луч проходит через некоторую точку F2 на главной оптической оси, эта точка называется
задним фокусом F2 линзы

## Slide 56
Фокальную плоскость, проходящую через точку F1, называют передней фокальной плоскостью,
а фокальную плоскость, проходящую через точку F2, называют задней фокальной плоскостью
Плоскость, перпендикулярная главной оптической оси и проходящая через фокус линзы, называется фокальной плоскостью.

## Slide 57
Если ось пучка падающих на линзу параллельных лучей направлена под углом к главной оптической оси, то после преломления в линзе пучок будет фокусироваться в одной из точек f2 в задней фокальной плоскости.
Для определения положения этой точки
строится ось aa’ параллельная падающему пучку и проходящая через центр линзы C. Пересечение этой оси с осью преломленного пучка и определяет положение сфокусированного пучка.

## Slide 58
Основные аберрации (ошибки)
оптических линз

## Slide 59
Сферическая аберрация
СХЕМА ОБРАЗОВАНИЯ
СФЕРИЧЕСКОЙ АБЕРРАЦИИ

## Slide 60
Типичное изображение со сферической аберрацией

## Slide 61
Схема построения изображения при помощи двояковыпуклой линзы (лупа)
Изображение фрагмента страницы текста.
Искажения наблюдаемые на изображении страницы
называются
сферической аберрацией

## Slide 62
Хроматическая аберрация
Механизм возникновения хроматической аберрации

## Slide 63
Возможные способы коррекции хроматической аберрации

## Slide 64
Астигматизм
C – оптический центр линзы (линза расположена в плоскости XY);
I – источник лучей;
Лучи идущие в плоскости XY; f1 – фокусировка лучей в плоскости XY;
Лучи идущие в плоскости XZ; f2 – фокусировка лучей в плоскости XZ

## Slide 65
Астигматизм
C – оптический центр линзы (линза расположена в плоскости XY);
I – источник лучей;
Лучи идущие в плоскости XY; f1 – фокусировка лучей в плоскости XY;
Лучи идущие в плоскости XZ; f2 – фокусировка лучей в плоскости XZ

## Slide 66
Аберрация типа кома

## Slide 67
Аберрация типа дисторсия

## Slide 69
Микроскопия в видимом диапазоне длин волн
Δλ~380–730 нм Δω~790—385 ТГц

## Slide 70
Формирование изображения оптической линзой
F1, F2 – фокусы линзы; f1, f2 – двойное фокусное расстояний

## Slide 71
Микроскопия
в оптическом диапазоне

## Slide 72
Считается, что первый микроскоп придумали и изготовили голландский мастер очков Ханс Янссен
и его сын Захария Янссен
в 1590 г.
История вопроса

## Slide 73
Галилео Галилей в 1609 г. разработал устройство получившее название «оккиолино»
(составной микроскоп с выпуклой и вогнутой линзами).
Галилей представил свой микроскоп публике в Академии де Линчеи,
основанной Федерико Чези (1603)

## Slide 74
Изображение трёх пчел полученное Франческо Стеллути
было частью печати
Папы Урбана VIII
и считается первым опубликованным микроскопическим символом

## Slide 75
Кристиан Гюйгенс предложил простую двулинзовую систему окуляров (1600),
что стала огромным шагом вперед
в истории развития микроскопов.
Окуляры Гюйгенса производятся
и по сей день

## Slide 76
Антон Ван Левенгук (1632-1723) первым привлек внимание биологов к микроскопии.
Микроскопы Ван Левенгука представляли собой очень небольшие изделия с одной очень сильной линзой.
Они были не очень удобны в использовании, однако позволяли очень детально рассматривать
изображения объектов.

## Slide 77
Микроскоп - 1875 год
Современный
настольный микроскоп – 2010 год

## Slide 78
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
1. Разрешение оптической системы
2. Увеличение оптической системы

## Slide 79
Разрешающая способность
оптической системы
(Критерий Рэлея)

## Slide 80
Линейное разрешение
оптической системы это
минимальное расстояние ε
между двумя точками объекта которые на изображении
видны как отдельные точки

## Slide 81
Если провал между максимумами дифракционных изображений двух точек меньше 20% (ΔI<20%)
они не будут разрешаться и мы увидим их как одна точка
Критерий Релея
Рассмотрим две точки объекта

## Slide 82
Линейное разрешение оптической системы это минимальное расстояние ε между двумя точками объекта которые на изображении видны как отдельные точки
λ – рабочая длина волны;
n – коэффициент преломления;
β – угловая апертура

## Slide 83
Оптическая схема
трехлинзового микроскопа
(для прозрачныхобъектов)

## Slide 84
n>>1
коэффициент преломления
Линейное разрешение – минимальное расстояние между двумя точками объекта
которые на изображении
видны как отдельные точки.
A-числовая апертура
b-aпертурный угол или апертура
Видимый свет λ~0,4-0,7мкм;
Электроны с энергией ~100 kV λ~0,04 Å

## Slide 85
Коэффициент увеличения оптического микроскопа
Здесь f0, fe - фокусные расстояния объективной и окулярной линз,
Δ - расстояние между фокусами этих линз,
D - расстояние наилучшего зрения.
Рассмотрим пример
f0=2mm, fe=15mm, Δ=160mm, D=250mm, коэффициент увеличения такого микроскопа K=1333

## Slide 86
Оптическая схема металлографического микроскопа
(объекты непрозрачные)

## Slide 87
Схемы освещение объекта
Темнопольный контраст
прямое освещение
наклонное (косое) освещение
Светлопольный контраст

## Slide 88
АМПЛИТУДНЫЙ И ФАЗОВЫЙ КОНТРАСТ

## Slide 89
Роль фазы
при формировании изображения в оптических системах

## Slide 90
Рассмотрим пример описанный
в работе проф. Кевина Кавтана
“Book of Fourier”
(http://www.ysbl.york.ac.uk/~cowtan/fourier/fourier.html)

## Slide 91
f1(x,y)
F{f1}
f2(x,y)
F{f2}
Роль фазы
в формировании изображения
Амплитуда
Фаза
F{f3}
f3
F-1

## Slide 92
Есть две фотографии – Исаак Ньютон и Бритни Спирс.
Оцифровываем изображения и делаем прямые и
обратные Фурье-преобразования......
Бритни Спирс
Исаак Ньютон

## Slide 93
F=A(Ньютон)exp[i(Бритни Спирс)]
Что (кто) получится ??!!
Из лекции проф. В.А. Бушуева (МГУ, Физический факультет)
Получим Фурье-образы
от двух этих фотографий
Построим новый Фурье-образ
из амплитуды образа Ньютона
и фазы образа Бритни Спирс
Выполним обратное
Фурье-преобразование

## Slide 94
Фурье-
амплитуды
Фурье-
фазы
I(x, y)
Прямое Фурье-преобразование

## Slide 95
Теперь переходим в прямое пространство
Фурье-фазы, а все A=1 !!
Фурье-
амплитуды

## Slide 96
Можно ли наблюдать фазовое изображение
в эксперименте?

## Slide 97
Впервые идея детектирования фазового контраста была предложена в 1934 году
Ф. ЦЕРНИКЕ
(Ф. Цернике 1888 –1966)
Нобелевская премия по физике, 1953 г.
Если рассматриваемый объект
это тонкий фазовый объект т.е.

## Slide 98
Амплитуда волны
для такого объекта
имеет вид
Если фаза волны мала Δφ<<1, написанное выражение для E(x) можно упростить

## Slide 99
Если теперь аргумент косинуса
сдвинуть на p/2
или сдвинуть вторую волну
на четверть длины волны l/4
можно будет произвести простое суммирование двух слагаемых
В результате фаза волны
перемещается в амплитуду

## Slide 100
В результате фаза переместится
в амплитудный сомножитель т.е. произойдет
фазовое детектирование!!!
Интенсивность этой волны имеет вид

## Slide 101
Четвертьволновая пластика
и кольцевая диафрагма

## Slide 102
Схема фазово-темнопольного микроскопа Ф. Цернике
Лучи проходящие через кольцевую диафрагму
Лучи рассеянные объектом

## Slide 103
М. Борн, Э. Вольф. Основы оптики, Москва, Издательство «НАУКА», 1970, с.855
2. Дж.Гудмен, Введение в Фурье-оптику, Москва, Мир,1970,с.364
3. Г. Ланлсберг. Оптика. Учебное пособие для вузов". 1976, с.852.
4. Е. Бутиков. Оптика: Учебное пособие для студентов физических специальностей вузов. Издательство: BHV, 2003, с.480
Основная литература

## Slide 104
Галиле́о Галиле́й (1564-1642) итальянский физик, механик, астроном, философ, математик, оказавший значительное влияние на науку своего времени.
Он одним из первых использовал телескоп для наблюдения небесных тел и сделал ряд выдающихся астрономических открытий. Галилей — основатель экспериментальной физики.

## Slide 105
Виллеброрд СНЕЛЛИУС (СНЕЛЛЬ)
(1580–1626) Голландский математик и физик.
Изучал математику и юриспруденцию в различных университетах Европы, познакомился со многими видными учеными своего времени, включая Иоганна Кеплера.
С 1613 году профессор Лейденского университета.
Стоял у истоков новой науки геодезии.
В 1621 году, после многочисленных экспериментов по оптике, открыл закон преломления лучей, позже названный его именем.
Результаты своих исследований Снеллиус не публиковал. Позже они были обнаружены Рене Декартом и включены в
«Начала философии»

## Slide 106
Гюйгенс Христиа́н ван Зёйлихем (1629-1695) нидерландский механик, физик, математик, астроном и изобретатель. В 1681 г. окончил Лейденский университет. Иностранный член Лондонского королевского общества, первый президент Французской академии наук.
Основоположник теоретической механики и теории вероятностей. Внес значительный вклад в оптику, молекулярную физику, астрономию, геометрию.
Открыл кольца Сатурна и Титан (спутник Сатурна). Изобрел и изготовил первую модель часов с маятником со спусковым механизмом, дал их теорию, установил законы колебаний физического маятника, заложил основы теории удара. Создал волновую теорию света, объяснил двойное лучепреломление. Совместно с Р. Гуком установил постоянные точки термометра.

## Slide 107
Джон Уи́льям Стретт, третий барон Рэле́й (1842-1919), более известный как лорд Рэйли (Рэлей) —
британский физик, механик, открывший газ аргон.
Нобелевскую премию по физике в 1904 году. Открыл явление, называемое рассеянием Рэлея, предсказал существование поверхностных волн, (волны Рэлея).
Член Лондонского королевского общества, (президент 1905—1908). Иностранный член Французской акадмии наук.
В 1861 году он поступил в Тринити-колледж Кембриджского университета, где изучал математику. Работал сотрудником Тринити-колледжа до1871 году.
После смерти Джеймса Максвелла в 1879 году Рэлей стал Кавендишским профессором Кембриджского университета и директором Кавендишской лаборатории до 1884 года. С 1887 г. Рэлей — профессор Королевского института Великобритании (Лондон).
1908 - 1919 президент Кембриджского университета .

## Slide 108
Фриц Цернике (1888-1966) голландский физик Нобелевской премии по физике 1953 года «За разработку метода фазового-контраста и за изобретение фазово-контрастного микроскопа».
Член Нидерландской королевской академии наук, иностранный член Лондонского королевского общества. Окончил университет в Амстердаме.
В 1933 году Цернике опубликовал работу ставшую началом применения фазового контраста в микроскопии, разработал первый в мировой практике микроскоп на основе метод фазового контраста.
Разработал методику анализа аберраций оптических систем. (полиномы Цернике - оптимальная "балансировка" аберраций).

## Slide 109
И, кстати, насчет аборта:
если ваш ответ «да», то вы только что убили
будущего великого композитора Людвига Ван Бетховена.
Представим, если бы вы встретили беременную женщину, у которой уже 8 детей, из них трое глухих, двое слепых, один умственно отсталый, а сама женщина больна сифилисом - вы бы посоветовали ей сделать аборт? ??
Прежде чем ответить на этот вопрос, обдумацте еще один: Нужно выбрать нового мирового лидера, и ваш голос - решающий. Вот информация о 3-х кандидатах:
Кандидат 1: общается с нечистыми на руку политиками, советуется с астрологами, у него две жены, курит без остановки и выпивает 8-10 бокалов мартини в день.
Кандидат 2: дважды изгонялся с должности, спит до полудня, баловался опиумом в колледже, выпивает около литра виски каждый вечер.
Кандидат 3: имеет воинские награды, вегетарианец, не курит, пьет изредка пиво и никогда не изменял жене.
Кого из троих вы выберете?
Первый кандидат: Франклин Д. Рузвельт
Второй кандидат: Уинстон Черчилль
Третий кандидат: Адольф Гитлер

## Slide 112
Физические параметры волн

## Slide 113
Если изменить фазу второго слагаемого на p/2
или сдвинуть вторую волну на четверть длины волны l/4
можно будет произвести простое суммирование последних двух слагаемых
В результате фаза переместится в амплитудный сомножитель т.е. происходит
фазовое детектирование!!!
Амплитуда волны для такого объекта имеет вид

## Slide 116
Микроскопия
Видимый свет λ~0,4-0,7мкм; Электроны с энергией ~100 kV λ~0,04 Å
A-числовая апертура
b-aпертурный угол или апертура
Линейное разрешение – минимальное расстояние между двумя точками объекта которые на изображении видны как отдельные точки.
n>>1

## Slide 117
Схема простейшего двух линзового оптического микроскопа

## Slide 118
Графическое представление
фазового детектирования
разработанного Ф. Цернике в 1935 году
Волны E1 и E2 сдвинуты
относительно друг друга по фазе. Разностная волна E3
Разностную волну E3 или
волну E2 можно сдвинуть по фазе на четверть длины волны
Складывая волны E2 и E3 получаем результирующую волну E4=E2+E3.
Это и будет результат фазового детектирования
(получение фазового контраста)

## Slide 119
Иллюстрация
принципа Гюйгенса-Френеля