Информационный бюллетень

ПАС наноструктуры сверхпроводники фуллерены

Том 6, выпуск 6																					30 марта 1999г.

В этом выпуске:

| И далее ... |
| --- |
| 2 | Новый сверхпроводник в системе Y-Ni-B |
|  | Симметрия спаривания в ВТСП (снова обзор) |

ФУЛЛЕРЕНЫ

ФУЛЛЕРЕНЫ

| 2 | Фуллереновые маски для электронной литографии (уже эксперимент!) |
| --- | --- |
|  | Нанотрубки рисуют нанометровые миниатюры |
| 3 | Нанотрубки замахиваются на корону кремниевой империи |

КОНКУРС

КОНКУРС

| 3 | МГУ продолжает наступление на ртутные ВТСП |
| --- | --- |

ВЕСТИ С КОНФЕРЕНЦИЙ

ВЕСТИ С КОНФЕРЕНЦИЙ

| 5 | "ИСФТТ-99". Секция прикладной сверхпроводимости |
| --- | --- |
| 6 | Квантовый компьютер на “джозефсоне" (семинар ФТИАН'а) |
| 7 | Нанофотоника’99 (Н.Новгород): · Наш оптический кристалл даже лучше · Фазовый переход в двойных квантовых ямах |

НОВОСТИ ФИЗИКИ

В БАНКЕ ПРЕПРИНТОВ

НОВОСТИ ФИЗИКИ

В БАНКЕ ПРЕПРИНТОВ

| 7 | Сверхпроводимость и ферромагнетизм в RuSr2GdCu2O8 |
| --- | --- |
| 8 | Электронное охлаждение по Короткову-Лихареву |

КОНФЕРЕНЦИИ

КОНФЕРЕНЦИИ

| 8 | 24-26 May 1999. ICRAM'99. Turkey |
| --- | --- |

НАША РЕКЛАМА

НАША РЕКЛАМА

| 9 | Перспективный СВЧ источник плазмы от Орликовского |
| --- | --- |
| НАШ САЙТ: http://perst.isssph.kiae.ru |

ТОРЖЕСТВО

ТОРЖЕСТВО

СВЕРХПРОВОДНИКИ

СВЕРХПРОВОДНИКИ

Шаги правительства Украины навстречу ВТСП исследованиям

На прошедшей неделе хорошая новость пришла к нам с Украины. После нескольких лет забвения здесь сделаны первые шаги в поддержку ВТСП исследований. Нет, это еще не возобновление ВТСП Программы. Но, все же… Ниже мы публикуем точный текст совместного постановления Президиума НАНУ, Миннауки и Минобразования Украины, подписанные первым вице-президентом НАНУ академиком А.П.Шпаком, первым заместителем министра науки Ю.П.Доценко, заместителем министра образования Ю.И.Горобцом.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Учитывая перспективность достижений в физике и технике высокотемпературной сверхпроводимости, их актуальность, большие успехи в практическом и коммерческом использовании сверхпроводников в развитых странах, а также то, что Украине крайне важно сохранять мировой уровень достижений в этой области, постановить:

I	Создать Межведомственный научный совет по высокотемпературной сверхпроводимости в составе:

Б.Г.Лазарев, Почетный председатель, НТЦ “ХФТИ” (г. Харьков)

В.М.Локтев, Председатель, ИТФ НАНУ (г.Киев)

В.Е.Шатерник, Ученый секретарь, ИМФ НАНУ (г.Киев)

М.А.Белоголовский, ДонФТИ НАНУ (г.Донецк)

А.Г.Денисов, НПО “Айсберг” (г.Киев)

И.М.Дмитренко, ФТИНТ НАНУ (г.Харьков)

В.М.Дмитриев, ФТИНТ НАНУ (г.Харьков)

С.Ю.Ларкин, ГосНТЦ “Фонон” (г.Киев)

Р.В.Луцив, Львовский государственный университет

И.А.Матковский, “Политехника” (г.Львов)

Г.А.Мелков, Киевский государственный университет

И.А.Мельничук, Донецкий государственный университет

В.М.Пан, ИМФ НАНУ (г.Киев)

Е.А.Пашицкий, ИФ НАНУ (г.Киев)

Ю.М.Поплавко, НТУУ “КПИ” (г.Киев)

В.И.Попов, НТУУ “КПИ” (г.Киев)

Т.А.Прихна, ИСМ НАНУ (г.Киев)

Е.М.Руденко, ИМФ НАНУ (г.Киев)

С.М.Рябченко, ИФ НАНУ (г.Киев)

И.В.Стасюк, ИФКС НАНУ (г.Львов).

II	Обязать Совет обеспечить координацию работ, которые проводятся на Украине в области ВТСП, наладить обмен информацией между различными ведомствами.

III	Возложить на Совет обязанность проводить научные семинары и конференции, как на Украине, так и за рубежом, готовить рекомендации по проблемам ВТСП, которые могут отражаться в вузовских курсах для студентов Украины, а также включаться в программы аспирантских экзаменов.

I

СВЕРХПРОВОДНИКИ

СВЕРХПРОВОДНИКИ

Новый сверхпроводник в системе Y-Ni-B

В совместной работе [1] сотрудников ИОФАН, ИМЕТ РАН, ГАТХТ и ИФВД РАН сообщается о результатах поиска новых сверхпроводящих фаз в тройной системе Y-Ni-B. Напомним, что недавно этой же группой был синтезирован сверхпроводник YNi1.9B1.2 с наиболее высокой критической температурой перехода Tc14К среди известных тройных соединений, содержащих ферромагнитный компонент [2,3]. На этот раз удалось получить еще одну сверхпроводящую фазу, YNiB3 с Tc~4.5К. Она имеет тетрагональную решетку с периодами a=0.3782нм, c=1,1347нм (пространственная группа P4/mmm).

[1] А.М.Прохоров и др., Доклады АН, 1998, 363(6), с.765

[2] А.М.Прохоров и др., Неорган. материалы, 1996, 32(8), с.969

[3] Г.С.Бурханов и др., ЖНХ, 1996, 41(7), с.1061

Новый обзор по симметрии спаривания в ВТСП

В ноябрьском (1998 г.) номере украинского журнала "Физика низких температур" опубликован обзор "Высокотемпературная сверхпроводимость с 
d-волновой симметрией параметра порядка" [Г.Г.Сергеева и др., ФНТ 24 (1998) 1029]. Авторы (все – из Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт") кратко излагают феноменологическую теорию Гинзбурга-Ландау и эффекта Джозефсона для d-волновых сверхпроводников, приводят экспериментальные свидетельства dx2-y2-спаривания в ВТСП (основанные преимущественно на "фазочувствительных" экспериментах), анализируют имеющиеся данные по зарядовому упорядочению, псевдощели и возбуждениям магнитных вихрей. Обсуждаются также некоторые наиболее популярные микроскопические модели d-волнового спаривания.

ФУЛЛЕРЕНЫ

ФУЛЛЕРЕНЫ

Фуллереновые маски для электронной
литографии (уже эксперимент!)

Разрешающая способность различных литографических процессов в значительной степени определяется размером молекул материала резиста. В этом отношении перспективным резистом для электронной литографии может оказаться фуллерен С60, молекулярный размер которого значительно меньше традиционно используемых высокомолекулярных соединений. В Токийском технологическом институте экспериментально исследованы свойства пленок С60  в качестве негативных электронных резистов. Пленки наносились на подложки GaAs и InP методом вакуумного испарения порошка С60. При облучении пучком электронов с ускоряющим напряжением 50кВ чувствительность негативного резиста составляла ~25мКул/см2. Скорости реактивного ионного травления С60, GaAs и InP исследовались в зависимости от энергии ионов хлора при давлении 8·10-4Тор. Экспериментально установлены величины отношений скоростей травления в структурах С60/GaAs и С60/InP, равные 20 и 5, соответственно, что свидетельствует о высоких маскирующих свойствах С60. С использованием маски из пленки С60 (толщиной 3600Å) на подложках GaAs были изготовлены структуры с микростолбиками диаметром менее 0.5мкм при облучении электронами с энергией 20кэВ. Травление ионами хлора проводилось при ускоряющем напряжении 400В и давлении 8·10-4 Тор. Электронно-микроскопические изображения структур с четкими рельефами подтверждают успешное применение маски из С60 при реактивном ионном травлении.

Jpn. J. Appl. Phys., part 1, 1998, 37(7), p.4211

Нанотрубки рисуют нанометровые миниатюры

ПерсТ уже неоднократно сообщал о замечательной возможности использования углеродных нанотрубок в качестве тончайшего зонда в атомном силовом микроскопе (АСМ). Сотрудники стенфордского университета пошли дальше – комплекс “АСМ + зонд с остриями из многослойных нанотрубок” они использовали для нанолитографии на поверхности окисленных кремниевых пластин. Трубки синтезировали методом дугового разряда. С помощью акрилового клея к вершине кремниевого зонда пирамидальной формы прикреплялся пучок нанотрубок, который затем обрезался до требуемой длины. Литография проводилась в импульсном и непрерывном режимах с помощью серийного АСМ. В импульсном режиме амплитуда сканирования кронштейна с зондом при формировании рисунка составляла менее 1нм, что существенно ниже типичной величины амплитуды в 5-10нм, характерной для других методов. С помощью трубчатых зондов на окисленной кремниевой пластине площадью более 100мкм2  в течение 100с  производили прочерчивание рисунка с шириной линий ~10нм и шагом 100нм. Зонды позволяют, аналогично карандашу, выполнять любые надписи или рисунки, обеспечивая высокую однородность на большой площади. Благодаря высокой износостойкости они являются прекрасным инструментом для прочерчивания рисунков, не требуя создания каких-либо специальных условий (например, высокого вакуума). Экспериментально установлено, что трубчатые зонды не создают сильных напряжений сжатия или продольных усилий и не пробиваются при высоких электрических полях. Максимальное давление такого зонда на поверхность образца составляет 24нН (в отличие от давления в 2мкН, развиваемого обычным жестким пирамидальным зондом). При литографии в режиме непрерывного контакта скорость сканирования составляет 0.5мм/с, величина продольного усилия равна ~80нН. При этом АСМ можно эффективно применять также для “каллиграфии”, используя изогнутый зонд с нанотрубкой. В процессе литографии величина максимального электрического поля на острие зонда велика и составляет около 2В/. Однако, зонды с законченной куполообразной формой острия достаточно устойчивы по отношению к возможным процессам атомного испарения в сильных электрических полях. Эта стабильность обусловлена высокой энергией связи атомов углерода в замкнутом наконечнике нанотрубки.

Appl. Phys. Lett., 1998, 73(11), pp.1508-1510

Нанотрубки замахиваются на корону
кремниевой империи

Многие считают, что на тяжелом пути непрерывной миниатюризации кремниевые схемы могут встретить серьезного соперника в лице углеродных нанотрубок. Так считает, например, Alan Johnson (Univ. Pennsylvania), автор обзора по нанотрубчатой электронике, представленного на International Solid State Circuits Conference (ISSCC, февраль 1999).

При поперечном размере 1.4нм и длине 10мкм углеродные нанотрубки обладают многими характеристиками традиционных полупроводников. Уже существующие реальные приборы на нанотрубках говорят о том, что эта область исследований из теоретической становится экспериментальной. Среди сделанных приборов - так называемый Tube FET, в котором нанотрубка, лежащая на металлических контактах истока и стока, служит в качестве канала между ними. Транзистор работает при комнатной температуре и при изменении напряжения на затворе от 0 до 10В имеет 106 значений проводимости. В качестве затвора используется либо третий вывод, сформированный вблизи трубки, либо подложка. A.Johnson сообщил также о регистрации диодных характеристик Tube FET, списанных за счет примесей.

К сожалению, Tube FET имеет большое барьерное поверхностное сопротивление между выводами и нанотрубкой (~1МОм), что ограничивает усиление и быстродействие транзистора. Исследователи пытаются объяснить этот недостаток несхожестью фактур нанотрубки (с высокорегулярной структурой) и металлических контактов (с атомарно гладкой поверхностью). Однако есть шанс уменьшить барьерное сопротивление на порядок (и больше) за счет всевозможных ухищрений в конструкциях нанотрубок и металлических контактов. Если удасться снизить сопротивление до квантового предела (6кОм), то скорость переключения транзистора достигнет 10ТГц, считает A.Johnson. Если же это окажется непосильной задачей, нанотрубки выставят другие свои козыри. Например, в зависимости от хиральности нанотрубки, она ведет себя либо как металл, либо как полупроводник. Всевозможные сочетания вызывают экспериментальные фантазии. Дислокации между металлической и полупроводниковой секциями можно рассматривать, как эквивалент легирующих примесей в традиционных полупроводниковых приборах.

Electronic Engineering Times,

http://www.eetimes.com/story/OEG1999021790045

КОНКУРС

КОНКУРС

Научный совет по направлению “Сверхпроводимость” признал лучшими в прошедшем году следующие проекты:

·	проект 96060, руководитель – Михаил Рюрикович Трунин (ИФТТ РАН) "Изучение природы сверхпроводящего спаривания в ВТСП исследованиях высокочастотной сверхпроводимости: эксперимент и теория";

·	проект 96079, руководитель Юрий Дмитриевич Третьяков (химический факультет МГУ) “Направленное формирование микроструктуры и свойств ВТСП-керамик и микрокомпозитов на их основе с высокими транспортными свойствами”;

·	проект 98047, руководитель Валерий Павлович Кошелец (ИРЭ РАН) “Интегральные сверхпроводниковые приемники мм и субмм волн”;

·	проект 98058, руководитель Виталий Сергеевич Круглов (РНЦ КИ) “Разработка конструкции, технологии изготовления и исследование характеристик сильноточных ВТСП-токовводов”.

Мы надеемся представить в ближайших выпусках ПерсТ’а все перечисленные проекты. Сегодня - информация о проекте Ю.Д.Третьякова.

МГУ продолжает наступление на
ртутные ВТСП

Из нескольких десятков известных в настояшее время ВТСП-соединений практики сделали ставку лишь на 3-5: Y(RE)-123, Bi-2212 (2223), Tl-2212 и 1223. Среди них пока нет соединений ртутной системы, открытых 5 лет назад на химическом факультете МГУ и имеющих целый ряд очевидных преимуществ перед вышеназванными:

·	рекордная температура перехода в сверхпроводящее состояние (135К при нормальных условиях и >150K под давлением),

·	высокая плотность тока в нулевом магнитном поле и при высоких температурах,

·	высокие рабочие температуры приборов (известен прототип СКВИД’а с рабочей температурой Т>110К).

Интерес к этим соединениям со стороны практиков остается крайне низким из-за токсичности соединений ртути и сложностей синтеза, обусловленных, в первую очередь, высокой летучестью ртути. Последнее обстоятельство вынуждает осуществлять синтез либо в дорогих аппаратах высокого давления, либо в запаянных кварцевых ампулах. К этому нужно добавить, что для каждого из гомологов интервалы оптимальных значений температуры, продолжительности термообработки, а также парциальных давлений кислорода и ртути достаточно узки, а процесс формирования целевой фазы сильно зависит от качества используемого безртутного прекурсора. Можно без преувеличения сказать, что ртутные сверхпроводники не имеют аналогов среди ВТСП соединений по количеству и характеру сложностей, которые приходится преодолевать, синтезируя качественные образцы (особенно высшие члены гомологического ряда). Практики предпочитают более простые в синтезе соединения таллиевой системы, изоструктурного аналога ртутных соединений. Имея более низкую критическую температуру, таллиевые фазы (с одним Tl-O слоем) лучше себя ведут в сильных магнитных полях в сравнении с Hg-aналогами. Полевая зависимость плотности критического тока и линия необратимости (граница в H-T пространстве, определяющая верхний предел возможного использования конкретного ВТСП) ртутных соединений уступают материалам на основе Y-123 или Tl-1223.

Учитывая перспективность ртутных ВТСП, группой сотрудников химического факультета МГУ (С.Ли, М.Кузнецов, Н.Киряков, Д.Емельянов) в рамках проекта N96079 (руководитель акад. Ю.Д.Третьяков) выполнен цикл исследований для оптимизации условий синтеза и сдвига линии необратимости в область сильных полей. Они отработали воспроизводимую технологию получения порошков-прекурсоров путем распылительной сушки нитратных растворов и последующего термического разложения солевой шихты в условиях динамического вакуума. Результат – высокоактивные, гомогенные порошки со строго заданными катионным составом и стехиометрией по кислороду. Удачной также оказалась ставка на ампульный синтез в сочетании с приемом противодавления при синтезе сверхпроводящих образцов, позволившая расширить диапазон технологических температур, давлений и скоростей нагрева при полном исключении разрывов кварцевых ампул, сопровождающихся выбросом паров ртути в окружающую атмосферу.

Химики активно повозились и с изменением состава базовых композиций путем синтеза твердых растворов замещения на основе фазы Hg-1223. К началу работ по проекту было известно, что замещение Ba на Sr в Hg-1223 возможно только под давлением до 5ГПа и температуре 1000-1100оС. К тому же стабилизация соединений при высокой степени замещения Ba на Sr возможна только при одновременном замещении части ртути на металл с переменной степенью окисления Pb, Re, Tl, Bi, Mo,W и т.д.

Применение разработанных авторами методов делает возможным синтез образцов общего состава Hg1-xPbxBa2-ySryCa2Cu3O8+z (х=0.0-0.5; у=0.0-2.0) с частичным или даже полным замещением Ba на Sr. Одновременное катионное замещение в позициях ртути и бария приводит к резкому повышению связанности проводящих (CuO2) слоев за счет уменьшения толщины изолирующего (HgBa2O2+z) фрагмента и увеличению эффективной плотности носителей заряда. По мере увеличения степени замещения происходит падение Тс (с 130 до 110К для образца с полным замещением Ba на Sr) за счет смещения в область переокисленного состояния (overdoped state). В то же время это способствует существенному сдвигу линии необратимоcти в область сильных полей. Оптимальным, с практической точки зрения, комплексом свойств обладает состав (Hg,Pb)Sr1.5Ba0.5Ca2Cu3Oz (Tc=115-125K).

Хотелось бы особо отметить, что при синтезе впервые были получены и выделены монокристаллы этой фазы, что позволило корректно сопоставить положение линии необратимости этого соединения с аналогичными данными для основных классов ВТСП, а также с Hg-1223 фазами с другим типом катионного замещения. Синтезированный на химфаке состав (Hg,Pb)Sr1.5Ba0.5Ca2Cu3Oz обладает целым рядом преимуществ перед всеми известными на сегодняшний день таллиевыми аналогами (включая известную композицию Hitachi Tl0.5Pb0.5Sr1.6Ba0.4Ca2Cu3Ox с Tс=107-112K). При температуре 77К величина поля необратимости для этого состава близка к рекордным значениям для Y(RE)-123, а при T>90K превосходит все известные ВТСП соединения. Нижние оценки плотности критического тока на монокристаллических образцах (без учета размагничивающего фактора) составляют Jc(77K) = 3105, 2.8104 и 1.8104A/cм2  в полях H=0, 1 и 2Tл, соответственно.

На зависимости плотности критического тока от поля (jc-H) и на монокристаллических, и на поликристаллических образцах обнаружен пик-эффект (Tпик=40-80K, Нпик=1.5-3.0Тл), положение которого в координатах (Hпик-T/Tc) расположено выше, чем у других ВТСП материалов, за исключением Y(RE)-123. Этот факт вместе с данными по поведению линии необратимости свидетельствует о понижении величины электронной анизотропии при увеличении степени замещения в изучаемых соединениях. Более детальное исследование образцов, демонстрирующих пик-эффект, позволило выявить флуктуации в распределении Hg/Pb на наноуровне (локальное изменение концентрации Pb может, в свою очередь, приводить к флуктуациям в кислородной подрешетке). Возможна связь между этими флуктуациями и наблюдаемой аномалией (пик-эффектом).

Высокая химическая стабильность (за счет замены химически более активного бария на стронций) разработанных составов позволила исключить ряд неудобных технологических операций, например, использование сухих камер, необходимых для синтеза обычных ртутных ВТСП. Даже использование таких стадий, как помол порошков на воздухе и в органической среде, введение и выжигание органического связующего, не приводит к существенной деградации свойств получаемых конечных образцов.

В заключении хотелось бы отметить, что широко разрекламированные в литературе ртутные составы с частичным замещением ртути на рений не имеют никаких преимуществ по сравнению с разработанными на химическом факультете. Более того, учитывая крайне высокую стоимость рениевых реагентов, возможность их практического использования представляется крайне сомнительной.

В настоящее время в сотрудничестве с ГИРЕДМЕТ’ом и ВНИИКП химический факультет ведет работы по получению проводов и тонких пленок состава (Hg,Pb)Sr1.5Ba0.5Ca2Cu3Oz. Помимо этого изучается возможность разработки процесса направленной кристаллизации для получения текстурированных объемных образцов.			С.Ли

ВЕСТИ С КОНФЕРЕНЦИЙ

ВЕСТИ С КОНФЕРЕНЦИЙ

Научная конференция "ИСФТТ-99". Секция прикладной сверхпроводимости

При открытии ежегодной научной конференции (2 марта 1999г.) в ИСФТТ РНЦ КИ председатель секции "Прикладная сверхпроводимость" чл.-корр.РАН Н.А.Черноплеков сделал обзор последних достижений в применении сильноточных сверхпроводников. Хорошим стимулом активных ВТСП разработок прозвучало сообщение о подготовке испытания в потребительской энергосети США первого ВТСП трансформатора класса 10МВА, над разработкой которого работал объединенный международный коллектив (ASC, США; ABB, Швейцария; Electrecity de France, Франция). Кроме того, успехи в производстве ВТСП кабелей позволяют надеяться на их скорое применение для подвода электроэнергии по подземным каналам в существующие мегаполисы с большим числом потребителей и интенсивной застройкой городских районов. Ожидается также массовое использование ВТСП токовводов, в частности, для подвода питания к сверхпроводящим магнитам.

Не преданы забвению и НТСП материалы NbTi и Nb3Sn. В настоящее время в мире существует три кольца (FNAL, DESY и Нуклотрон в Дубне) для ускорения адронов, в которых "магнитная дорожка" выполнена на основе СП-магнитов. В 1999 году в строй действующих вступит четвертое сверхпроводящее кольцо релятивистского коллайдера тяжелых ионов RHIC в Brookhaven National Laboratory (США). На первую пятилетку следующего столетия запланирован запуск большого адронного коллайдера LHC в ЦЕРН’е, в туннеле которого с периметром 27км будет установлено свыше 8 тысяч сверхпроводящих магнитов (для них потребуются и 8000 ВТСП токовводов!). К сожалению, похоже, наша страна не примет участие в поставках сверхпроводящего NbTi сплава для этого проекта. Хотя еще совсем недавно в проекте ускорительно-накопительного комплекса в Протвино Россия (точнее, тогда еще СССР) вполне могла самостоятельно обеспечить сверхпроводящим материалом свыше 2100 сверхпроводящих магнитов (это – около 60 тысяч км NbTi проводника). Отсутствие в последние годы в нашей стране крупных проектов, связанных с использованием сверхпроводников, может привести к постепенной утрате прежних позиций в этой перспективной высокой технологии.

Далее было заслушано и осмотрено на стендах свыше двадцати докладов сотрудников ИСФТТ РНЦ КИ, ВНИИНМ, МИФИ, ВНИИКП и ВЭИ.

С.А.Лелехов и группа авторов (ИСФТТ, ВНИИНМ, ВНИИКП и ВЭИ) сделали доклад "Оценка возможности прокладки подводной ВТСП линии электропередачи постоянного тока мощностью 1ГВА с рабочим напряжением 500кВ и протяженностью 50км". Такая линия актуальна в связи с планами РАО ЕЭС о передаче избытков энергии через Татарский пролив (под водой) на остров Сахалин и далее в Японию. В настоящее время существует 500МВт линия в проливе Скагеррак между Данией и Швецией, выполненная на основе традиционного электрического кабеля в бумажной изоляции. Существуют кабели в полиэтиленовой изоляции, рассчитанные на передачу мощности до 1ГВА, но проблема состоит в том, что производимый полиэтилен (не очень высокой чистоты!) со временем стареет. Использование низкотемпературных сверхпроводников для передачи электроэнергии становится экономически выгодным при мощности выше 5ГВА. Такой высокий уровень мощности ограничивал использование сверхпроводников, работающих при температуре кипения жидкого гелия (4.2К). ВТСП материалы становятся конкурентоспособными уже при уровне передаваемой мощности 500МВА, позволяя подводить электроэнергию при больших значениях тока и сравнительно небольших напряжениях. Не последнюю роль в их конкурентоспособности играет и азотная рабочая температура. Осталось только снизить их стоимость (правда, существенно!) и достичь плотности критического тока до 100кА/см2 (в настоящее время jc=30кА/см2). Авторы проекта предлагают использовать для охлаждения ВТСП кабеля на длине 50км сверхкритичный (переохлажденный) азот. При перепаде давления 12-13атм возможно осуществить прокачку азота для охлаждения кабеля, потери в котором составляют 1.4Вт/м.

"Возможность применения сверхпроводящего накопителя для энергосиловой установки тепловоза" рассмотрена в докладе, представленном хозяевами встречи и сотрудниками НИИЦ "Криотрансэнерго" РГУ. При установке на маневренный тепловоз индуктивного накопителя энергии можно в 10 раз снизить мощность его силовой установки и соответственно снизить выброс в окружающую среду двуокиси углерода. При маневрах такого тепловоза СП накопитель может запасать и отдавать энергию, что было проверено на модели установки. Другая работа, связанная с железнодорожным транспортом, была освещена в докладе "Деформация деталей при индукционном нагреве токами высокой частоты". При насадке ступиц на вагонную ось необходимо обеспечить плотный обхват, что достигается использованием индукционного нагрева, выбору оптимальных параметров которого и посвятили свои расчеты В.И.Дудин и С.А.Лелехов (ИСФТТ РНЦ "КИ").

"Возможности ускорения макротел с помощью индукционного ускорителя" рассмотрели Г.Л.Дорофеев и Ю.Д.Куроедов (ИСФТТ РНЦ "КИ"). Идея, положенная в основу такого ускорителя, состоит в создании большого градиента магнитного поля, воздействующего на макротело. При наведении индукционных токов в замкнутом кольце происходит выталкивание кольца неоднородным магнитным полем, что позволяет использовать соленоидальный магнит в качестве пушки. Ускорение, которое получает макротело, пропорционально максимальному значению магнитного поля. В импульсном магните на основе медной обмотки возможно получить поле с индукцией до 40Тл, а в случае последующего разрушения магнитной системы и до 100Тл.

Цикл работ, доложенных сотрудниками ИСФТТ РНЦ КИ, был посвящен испытаниям токонесущего элемента типа "кабель в оболочке", изготовленного в Японии для первого индийского токамака SST-1.

Группу докладов объединил ВТСП-материал на основе висмутовой керамики Bi-2223, из которого изготовлены и прошли испытание катушки и токовводы. Особенностям конструкций ВТСП-токовводов на токи свыше 1000А был посвящен доклад группы авторов ИСФТТ и ВНИИНМ, сделанный В.С.Кругловым.

Д.ф.м.н. Е.Ю.Клименко с сотрудниками (ИСФТТ и МИФИ) рассмотрел вопросы анизотропии пиннинга в круглых проволоках и критических токов сверхпроводников с сильным пиннингом в продольном магнитном поле. Доклад вызвал оживленную дискуссию, так как затронул общепризнанные классические теории.

"Электрические потери в многожильных ВТСП композитах" рассмотрел И.А.Руднев в совместном докладе МИФИ и ВНИИНМ.

Завершая работу конференции "ИСФТТ-99", проф. В.Е.Кейлин сообщил, что летом в Москве пройдет Всемирный электротехнический конгресс (ВЭЛК-99) под девизом "На рубеже веков: итоги и перспективы". Попутно будет развернута научно-коммерческая выставка. В рамках ВЭЛК-99 на базе РНЦ Курчатовский институт будет проводиться секция, посвященная сверхпроводимости.

Л.Ширшов

Квантовый компьютер на “джозефсоне”

22 марта с.г.на еженедельном семинаре по квантовым вычислениям, проводимом во ФТИАН'е под руководством акад. К.А.Валиева, выступил сотрудник ИТФ им. Л.Д.Ландау М.В.Фейгельман и рассказал о возможностях реализации квантового компьютера на джозефсоновских контактах.

Состояние сверхпроводника характеризуется макроскопической фазой параметра порядка . Первым шагом в изобретении квантового компьтера является придумывание двухуровневой квантовой системы. В качестве квантового бита (кубита) был предложен контакт S-N-D-N-S, содержащий, кроме обычного сверхпроводника (S) и нормального металла (N), определенным образом ориентированный кристалл высокотемпературного сверхпроводника (D), например, YBaCuO или BiSrCuO. Ориентация сверхпроводника D учитывает d-спаривание электронов в нем. Именно это обеспечивает наличие двух минимумов энергии системы на зависимости ее от . Замешивание этих состояний производится с помощью простейшей внешней цепи, содержащей конденсатор и размыкатель, включаемый на определенное время, зависящее от скорости туннелирования между состояниями. Аналогичным образом осуществляется взаимодействие различных кубитов.

Преимуществом предложенной конструкции квантового компьютера по сравнению с существующими твердотельными конструкциями является использование макроскопичеcких квантовых систем, что снимает требование миниатюризации, выходящей за рамки возможностей современной технологии. Что касается рабочей температуры компьютера, то она очень низка, по оценкам, не выше 10мК, что пока является общим недостатком всех предложенных твердотельных конструкций.

Некоторые сомнения у слушателей вызвала правильность описания динамики системы и ее нечувствительность к внутренним магнитным полям. Однако все получили большое удовольствие от смелой и красивой научной идеи. 		В.Вьюрков

Нанофотоника’99

С 15 по 18 марта с.г. в Нижнем Новгороде в Институте физики микроструктур РАН прошло совещание “Нанофотоника’99”. В прошлом году на этом же месте и приблизительно в это же время проводилось совещание, посвященное структурам на Si/Ge. Новое название позволило расширить тематику конференции и сделать ее сателлитной по отношению к Международной конференции “Наноструктуры: физика и технология”, проводимой в Санкт-Петербурге Физико-техническим институтом им. А.Ф.Иоффе. Совещание было замечательно организовано, так что прошлогодние его участники получили уже ожидаемые удовольствия, а новички были приятно удивлены. В ближайших выпусках ПерсТ'а мы постепенно познакомим читателей с наиболее интересными докладами, представленными на совещании. Сегодня – краткий комментарий к двум из них.

Наш оптический кристалл даже лучше

Лишь только ПерсТ сообщил в 5-том выпуске о большом прогрессе за рубежом в создании трехмерных оптических кристаллов для видимого диапазона света, как тут же выяснилось, что у нас в стране этот прогресс еще более впечатляет. Сотрудник ИПТМ РАН (Черноголовка) В.В.Старков совместно с коллегами из МГУ предложили и реализовали на практике технологию формирования оптического кристалла, основанную на фотостимулированном анодном травлении. Им удалось получить на поверхности кремния регулярную структуру вертикальных пор шириной 2мкм, обладающих большим аспектным отношением (высота/ширина). Последовательное ступенчатое увеличение интенсивности подсветки в процессе травления приводило к уширению вытравливаемого канала. В итоге структура представляет собой как бы нанизанные на вертикальную ось сферические поры диаметром 5мкм. Качество оптического кристалла определяется по тому, насколько у него запрещенная зона является действительно запрещенной. Так вот нашим ученым удалось добиться уменьшения коэффициента пропускания на несколько порядков, в то время как зарубежным коллегам - всего в несколько раз.

Нанофотоника’99, с. 183-190.

Фазовый переход в двойных квантовых ямах

Интерес к двойным квантовым ямам с наклоненными встроенным электрическим полем зонами связан с возможностью фотовозбуждения носителей заряда, электронов и дырок, пространственно разделенных барьером между ямами. Такие электроны и дырки могут связываться в межямные (или пространственно непрямые) экситоны, если ширина барьера около или меньше боровского радиуса. Теория предсказывает интересные коллективные свойства подобных экситонов при достаточно большой их плотности и низких температурах.

В.Б.Тимофеев и А.В.Ларионов (ИФТТ РАН, Черноголовка) совместно с сотрудниками Microelectronik Centret, Lyngby (Дания) впервые наблюдали два явления, обойденные вниманием теоретиков. Во-первых, было установлено, что при фотовозбуждении носители накапливаются в соответствующих ямах несимметричным образом, так что дырок оказывается существенно больше. С дырками, локализованными на флуктуациях случайного потенциала, связываются экситоны, образуя заряженные трехчастичные комплексы или трионы. Во-вторых, было обнаружено, что при достаточно больших плотностях фотовозбуждения и низких температурах, когда приложенное поле оказывается сильно заэкранированным, нижайшим устойчивым состоянием исследованной системы является электронно-дырочная жидкость с пространственно разделенными электронами и дырками.

Изученная pin-DQW структура представляет собой слои p-AlGaAs и n-GaAs, между которыми в i-слое сформированы две соседние квантовые ямы. Внутреннее поле p-n перехода и создает их наклон на зонной диаграмме. Исследовались спектры фотолюминесценции, проявляющие экситонные и трионные пики. Резкое качественное изменение спектров при достижении определенных температур или концентрации носителей убедительно свидетельствует в пользу наличия фазового перехода в системе.

Нанофотоника’99, с.148-155.

В.Вьюрков

НОВОСТИ ФИЗИКИ

В БАНКЕ ПРЕПРИНТОВ

НОВОСТИ ФИЗИКИ

В БАНКЕ ПРЕПРИНТОВ

О сосуществовании сверхпроводимости и ферромагнетизма в RuSr2GdCu2O8

Авторы препринта обсуждают недавно появившееся сообщение о сверхпроводимости RuSr2GdCu2O8 при температуре Tc=35К, значительно ниже температуры ферромагнитного упорядочения =132К. Согласно традиционной точке зрения сверхпроводимость не может сосуществовать с ферромагнетизмом. Расчеты, выполненные в рамках приближения локальной спиновой плотности, показали, что слои RuO2 в RuSr2GdCu2O8 являются ферромагнитными, причем ферромагнетизм обусловлен, по-видимому, коллективизированными электронами. Удаленность слоев RuO2 от проводящих слоев CuO2 может приводить к тому, что в последних будет иметь место синглетная сверхпроводимость, сосуществующая с ферромагнетизмом слоев RuO2. Другой вариант – триплетное спаривание в самих слоях RuO2. Какой именно тип спаривания реализуется в RuSr2GdCu2O8, можно установить путем исследования спин-поляризованного сверхтока.

R.Weht et al.,

http://xxx.lanl.gov/abs/cond-mat/9903210

Contact: Warren E. Pickett

pickett@solid.ucdavis.edu

Новый взгляд на электронное строение ВТСП

Численные расчеты электронной структуры ВТСП, выполненные в First Principles Research Inc (Лос-Анджелес, США) показали, что в La2-xSrxCuO4 и других купратных сверхпроводниках имеется узкая энергетическая зона, образованная dz2-орбиталями атомов меди и pz-орбиталями апикальных атомов кислорода и пересекающая "основную" широкую зону в районе уровня Ферми. Этот результат находится в полном противоречии с общепринятой точкой зрения на зонную структуру ВТСП, определяемую в рамках приближения локальной плотности (LDA). Автор препринта считает, что это приближение просто-напросто неприменимо к ВТСП, тогда как наличие второй (узкой) зоны позволяет естественным образом объяснить и саму высокотемпературную сверхпроводимость (межзонное спаривание), и многие необычные свойства ВТСП.

Jason K.Perry,

http://xxx.lanl.gov/abs/cond-mat/9903088

Contact: Jason K.Perry jkp@wag.caltech.edu

Примером применения новой концепции электронного строения ВТСП к расчетам конкретных физических свойств является микроскопическая теория ЯМР-аномалии в La2-xSrxCuO4 (ее автор также работает в First Principles Research Inc). Эта теория позволяет количественно описать экспериментальные данные без привлечения антиферромагнитных спиновых флуктуаций. Причиной неудач предыдущих моделей является, по мнению автора, переоценка кулоновского отталкивания в приближении LDA.

J.Tahir-Kheli,

http://xxx.lanl.gov/abs/cond-mat/9903105

Contact: Jamil Tahir-Kheli jamil@alumni.caltech.edu

Новые данные о плавлении вихревой
решетки в Bi2Sr2CaCu2O8+

Свойства системы магнитных вихрей в монокристаллах ВТСП Bi2Sr2CaCu2O8+ с различной концентрацией носителей (от "underdoped" до "overdoped") исследованы методом мюонной спектроскопии. Сделан вывод, что фазовый переход в вихревой системе происходит в два этапа: первый хорошо известен и связан с пересечением так называемой "линии необратимости", а второй ранее не наблюдался и имеет место ниже линии необратимости. Подчеркнуто, что такой "двухступенчатый" переход реализуется во всех исследованных образцах, независимо от уровня допирования. Полученные результаты согласуются со сценарием плавления вихревой решетки, согласно которому "внутрислоевое плавление" и "межслоевой декаплинг" происходят независимо друг от друга.

T.Blasius et al.,

http://xxx.lanl.gov/abs/cond-mat/9903232

Contact: Thomas Blasius

thomas.blasius@uni-konstanz.de

Электронные возбуждения в "реальных" твердых телах

Данные экспериментальных исследований динамического отклика соединений со слабыми кулоновскими корреляциями (таких как, например, щелочные металлы и алюминий) качественно отличаются от предсказаний простых теоретических моделей. Поскольку соответствующие расчеты "из первых принципов" долгое время выполнить не удавалось, эти отличия приписывались эффектам "динамических корреляций". Авторы препринта суммируют результаты численных расчетов линейного отклика с использованием теории функционала плотности, явно учитывающей зависимость от времени. Показано, что имевшиеся противоречия теории и эксперимента обусловлены эффектами зонной структуры. Интересно, что (вопреки общепринятой точке зрения) динамический отклик не является "универсальным", в том смысле, что его различие в разных металлах не может быть понято в терминах простого скейлинга электронной плотности (например, в ряду щелочных металлов); даже закон дисперсии плазмонов варьируется от соединения к соединению.

A.G.Eguiluz and Wei Ku,

http://xxx.lanl.gov/abs/cond-mat/9903032

Contact: Wei Ku weiku@solid.ssd.ornl.gov

Охлаждение за счет резонансной эмиссии Фоулера-Нордхейма

Александр Коротков и Константин Лихарев (State Univ. Stony Brook) предложили новый метод электронного охлаждения за счет эффекта резонансной эмиссии Фоулера-Нордхэйма. В этом методе массивный эмитгер покрывается пленкой широкозонного полупроводника (толщиной в несколько нанометров). При этом формируется дополнительная ступенька между энергиями электронов в эмиттере и в вакууме. Внешнее электрическое поле вызывает наклон потенциального профиля с образованием на границе полупроводник-вакуум квантовой ямы, и, следовательно, двумерной (2D) электронной подзоны. Совмещение уровней самой низкой подзоны с энергетическими уровнями наиболее горячих электронов эмиттера (несколько kBT выше их уровня Ферми) приводит к резонансной селективной эмиссии этих электронов, обеспечивающей охлаждение эмиттера. Расчеты показывают, что может быть достигнута мощность охлаждения до 10Вт/см2 (при З00К) и температуры ниже 10К.

Контакт: Alexander Korotkov

korotkov@rsfq1.physics.sunysb.edu

http://xxx.lanl.gov/abs/cond-mat/9903087

КОНФЕРЕНЦИИ

КОНФЕРЕНЦИИ

24-26 May 1999. The 2-nd International Conference on Recent Advances in Mechatronics-ICRAM'99, Istanbul, Turkey.

Contact: Dr. Okyay Kaynak

tel.:	+90 212 287 2475

fax:	+90 212 287 2465

e-mail:	kaynak@boun.edu.tr

For further information, either contact:

e-mail:	icram@boun.edu.tr

http://mecha.ee.boun.edu.tr/icram99.html

1-3 August 1999. Symposium on Micro- and Nanocryogenics (MNC), University of Jyvaskyla, Finland.

Topics of symposium include:

·	microrefrigeration

·	thermometry

·	microbolometers and other space applications

·	SQUIDs and their applications

·	Other cryogenic applications of micro- and nano-
strucrutres

Deadline: 31 March 1999.

Contact: Mrs. Minna Ranta

Fax:	+358 14 602 351

e-mail:	mnc@phys.jyu.fi

http://www.phys.jyu.fi/jyflweb/latest/mnc.html

29 August - 2 September 1999. The European Conference on Circuit Theory and Design (ECCTD'99), Stresa, Italy.

Contact:

http://www.ibow.com/cci/ecctd99/

НАША РЕКЛАМА

НАША РЕКЛАМА

Информация Физико-технологического института Российской Академии наук (ФТИ РАН)

| СВЧ источник высокоплотной однородной плазмы универсального назначения |
| --- |
| Области применения | Плазменная и плазмохимическая обработка пластин большого диаметра (до 300мм) в производстве интегральных схем субмикронного и наномикронного диапазона. В частности для проведения следующих процессов: · плазмо-стимулированное осаждение диэлектрических и полупроводниковых пленок, в том числе для безпустотного заполнения щелей с аспектным соотношением > 2 · плазмо-химическое травление без нарушения приповерхностных слоев · очистка поверхности полупроводниковых материалов · удаление фоторезистивных масок · процессы широкоаппертурной имплантации · другие применения, требующие высокооднородной, эффективной, мягкой обработки объектов большой площади (диаметр до 500мм) |
| Техническое описание | Принцип действия источника основан на эффекте электронно-циклотронного резонанса (ЭЦР), позволяющем осуществлять высокоэффективную передачу СВЧ мощности в зоне резонанса электронам плазмы. Источник состоит из оригинальной системы возбуждения плазмы, включающей в себя эффективную магнитную ловушку, которая объединена с мультипольной магнитной системой для удержания электронов и выравнивания плотности плазмы в объеме источника. Магнитные системы собраны из постоянных магнитов (NdFeB). Замкнутые магнитные ловушки позволяют в несколько раз увеличить плотность плазмы и расширить диапазон вакуума. Некоторые технические параметры источника с диаметром 400мм • неоднородность плазмы ± 1% на площади диаметром 300мм • плотность плазмы Аr (при P=1-10-3Торр и подводимый мощности 1500Вт) - >11012cм-3 • эффективная температура электронов 1-3эВ • диапазон рабочих давлений 110-5 -1Торр |
| Преимущества в сравнении с другими источниками | · самый простой и самый дешевый способ получения самой высокоплотной и самой однородной плазмы · источник легко встраивается в стандартные установки плазменной обработки · технологические параметры имеют высокую стабильность · обеспечивает минимально возможный (низкий!) уровень привносимых загрязнений · универсален – применим для широкого спектра технологических процессов |
| Стадия разработки | Прототип испытан в лабораториях России и Германии; ведутся переговоры о промышленном внедрении. |
| Сроки выполнения заказов | Не более 1 месяца с момента получения заказа |
| Контакт | Александр Александрович Орликовский, д.-ф.м.н., начальник лаборатории ФТИАН Тел. (095) 125 3826 E-mail: orlikovsky@mail.ivvs.ru |

Экспресс-бюллетень “ПерсТ” выходит при поддержке

Министерства по науке и технологиям РФ,

Научных Советов Российских научно-технических программ:

“Актуальные направления в физике конденсированных сред”,

“Перспективные технологии и устройства микро- и наноэлектроники”, “Физика твердотельных наноструктур”

Ответственный редактор: С.Т.Корецкая тел: (095) 930 33 89, e-mail: stk@htsc.msk.su

В подготовке выпуска принимали участие:

М.Белоголовский, В.Вьюрков, Л.Журавлева, А.Елецкий, М.Куприянов, Ю.Метлин, Л.Опенов

Компьютерный ввод, макет: О.В.Хлыстунова

Тираж: Ю.К.Мухин

Адрес редакции: 117296 Москва, Ленинский проспект, 64А