Информационный бюллетень

наноструктуры сверхпроводники фуллерены

http://perst.isssph.kiae.ru

Том 6, выпуск 23									15 декабря 1999г.

В этом выпуске:

И далее ...

НАНОСТРУКТУРЫ

НАНОСТРУКТУРЫ

| 2 | Управляемые фотонные кристаллы |
| --- | --- |
|  | Ионное распыление волнует поверхность |
|  | Спин отделяется от заряда |
|  | AFM рисует терабитную память |

НАНОТЕХНОЛОГИИ

НАНОТЕХНОЛОГИИ

| 3 | Совмещение теневой маски со сканирующим зондовым микроскопом |
| --- | --- |

ФУЛЛЕРЕНЫ

ФУЛЛЕРЕНЫ

| 4 | Синтез фуллеренов из хлороформа |
| --- | --- |

КОНКУРЕНТЫ

КОНКУРЕНТЫ

| 4 | Планарные электронные эмиттеры |
| --- | --- |
| 4 | Планарные электронные эмиттеры из алмазных гранул |
|  | Французы слишком торопятся с утоньшением МОП транзистора |
| 5 | Настольная установка может расширить технологический арсенал МЭМС |

КВАНТОВЫЕ СИСТЕМЫ

КВАНТОВЫЕ СИСТЕМЫ

| 5 | 1-ая Российская школа по квантовым методам обработки информации, Черноголовка |
| --- | --- |

КОНКУРС

КОНКУРС

| 6 | Конкурс на лучшую публикацию, результаты которой получены с использованием микроскопов ф. НТ-МДТ |
| --- | --- |

КОНФЕРЕНЦИИ

КОНФЕРЕНЦИИ

| 6 | 21 - 25 февраля 2000, Екатеринбург. Вторая объединенная конференция по магнитоэлектронике |
| --- | --- |

НОВОСТИ ФИЗИКИ

В БАНКЕ ПРЕПРИНТОВ

НОВОСТИ ФИЗИКИ

В БАНКЕ ПРЕПРИНТОВ

| 7 | СВЕРХПРОВОДНИКИ |
| --- | --- |
| 8 | КВАНТОВЫЕ СИСТЕМЫ |
|  | МАНГАНИТЫ |

СВЕРХПРОВОДНИКИ

СВЕРХПРОВОДНИКИ

Анизотропия параметра порядка в органических

сверхпроводниках

Измерения высокочастотной проводимости молекулярного сверхпроводника k-(BEDT-TTF)2Cu(NCS)2, выполненные английскими (University of Oxford, Лондон) и французскими (IPCMS) учеными с использованием магнитооптических методик, ясно продемонстрировали, что сверхпроводящий параметр порядка  имеет на поверхности Ферми нули вдоль кристаллографических направлений b и c [J.M.Schrama et al., Phys. Rev. Lett. 83 (1999) 3041]. Этот результат согласуется с недавними теоретическими предсказаниями [J.Schmalian, Phys. Rev. Lett. 81 (1998) 4232] и свидетельствует о d-волновой симметрии , что может быть следствием спин-флуктуационного механизма спаривания носителей в этом органическом сверхпроводнике.

Сверхпроводящая природа большой энергетической 
щели в "underdoped" Bi2Sr2CaCuO8+

В настоящее время работа по выяснению механизма высокотемпературной сверхпроводимости сконцентрирована на исследовании необычных концентрационных зависимостей различных характеристик ВТСП в сверхпроводящем и нормальном состояниях. В частности, в спектрах спиновых и зарядовых возбуждений "underdoped" образцов (то есть при концентрации дырок nh меньше оптимальной величины) обнаружена так называемая псевдощель при температуре T* > Tc. Исследования туннельных спектров ВТСП свидетельствуют о наличии большой энергетической щели при T < Tc, величина которой увеличивается при уменьшении nh, хотя Tc при этом падает. Остается непонятным, связана ли эта щель только со сверхпроводящими корреляциями, или же в нее дают вклад и какие-то другие электронные эффекты.

В работе американских (Argonne National Laboratory, Illinois Institute of Technology, Naval Research Laboratory), японских (Science University of Tokyo) и турецких (Izmir Institute of Technology) физиков [M.Miyakawa et al., Phys. Rev. Lett. 83 (1999) 1018] представлены данные по туннельной спектроскопии кристаллов Bi2Sr2CaCuO8+. Для "underdoped" образцов с Tc = 77К, 74К и 70К получены значения щели || = (51  2)мэВ, (54  2)мэВ и (58  2)мэВ соответственно. Эти величины || примерно в три раза больше, чем для "overdoped" кристаллов с такими же Tc (но большей, чем оптимальная, концентрацией nh). Однако, несмотря на столь существенное количественное различие ||, туннельные спектры "underdoped" и "overdoped" образцов качественно одинаковы во всем концентрационном диапазоне. Детальный анализ спектров и величины IcRn указывает на то, что энергетическая щель || имеет преимущественно сверхпроводящую природу.

НАНОСТРУКТУРЫ

НАНОСТРУКТУРЫ

Управляемые фотонные кристаллы

Не так давно эксперименты показали успешную работу структур, противоположных опалу, в качестве трехмерных фотонных кристаллов. В этих структурах присутствуют регулярные воздушные полости в окружении материала с высокой диэлектрической проницаемостью, например, кремния. Расчеты показывают, что оптимальный относительный объем основного материала должен составлять 24.5%. Как видно, относительный объем пустот очень велик и составляет 75.5%. Сотрудники University of Toronto (Канада) предлагают заполнять этот объем жидким кристаллом, оптическая ориентация которого, как известно, легко изменяется при приложении внешнего электрического поля. Как показали расчеты, весьма реалистическими являются подобные фотонные кристаллы, запрещенная зона в которых может “включаться” и “выключаться” внешним напряжением.

K.Busch, S.John. Phys. Rev. Lett., 1999, 83, p.967

Ионное распыление волнует поверхность

Не так давно ПерсТ сообщал об интересных исследованиях, проводимых сотрудниками Института микроэлектроники РАН (Ярославль) В.Смирновым и П.Лепшиным. Они изучают процессы самоформирования наноструктур на поверхности кремния, подвергаемой ионной бомбардировке. Подобные исследования проводятся и на Западе. Ученые из CFSBT-CNR (Генуя, Италия) с помощью бомбардировки ионами Ar+ и Ne+ формируют волнообразный рельеф на поверхности серебра. Длина волны составляет 35нм [1].

А вот немецкие физики из Institute of Semiconductor Electronics (Aachen, Германия) при вертикальном падении пучка ионов Ar+ с энергией 420эВ получают на поверхности (100) GaSb гексагональную кристаллическую структуру из квантовых точек диаметром 35нм [2] (см. рис.).

Приятно отметить, что наши ученые все-таки продвинулись дальше своих западных коллег, поскольку им уже удается формировать структуры, изолированные от подложки.

1.	Appl. Phys. Lett., 1999, 75, p.3318

2.	Science, 1999, 285, p.1551

Спин отделяется от заряда

Как было уже предсказано и обнаружено на эксперименте, одноэлектронный транзистор (SET) может быть описан примесной моделью Андерсона и, следовательно, должен проявлять эффект Кондо. Действительно, на центральном островке SET сосредоточено небольшое количество электронов, хорошо связанных с контактными областями. Все это подобно примесному атому, находящемуся в окружении металла. Когда на островке находится нечетное количество электронов, т.е. один электрон непарный, SET должен демонстрировать эффект Кондо. Однако его экспериментальное наблюдение требует сверхнизких температур.

Недавно российские ученые Л.И.Глазман и А.И.Ларкин, работающие сейчас в University of Minnesota, Minneapolis (США), а также их германский коллега F.W.J.Hekking (Ruhr-Univesitat Bochum) предложили наблюдать эффект Кондо в квантовой точке, соединенной двумя баллистическими сопротивлениями с контактными областями. Баллистические сопротивления свободно пропускают одну моду поперечного квантования, что соответствует кванту сопротивления h/2e2 =13кОм. Кулоновская блокада при таком низком сопротивлении уже невозможна. Следовательно, квантование заряда в точке (т.е. центральном островке SET) не происходит, и полный заряд в точке может быть нецелым числом. Однако в этих условиях возможно сохранение квантования полного спина. Таким образом, происходит отрыв спина от заряда. Это обусловлено тем обстоятельством, что квантование спина определяется зазором между уровнями энергии в квантовой точке, тогда как квантование заряда в ней определяется энергией зарядки e2/C. В указанных выше условиях, как предсказывают авторы, наблюдение эффекта Кондо возможно при гораздо более высоких температурах.

Phys. Rev. Lett., 1999, 83, p.1830

AFM рисует терабитную память

Большому коллективу ученых из Stanford University (Massachusetts Institute of Technology, США) и Electrotechnical Laboratory (Tsukuba,Япония) удалось достичь плотности записи информации 1.6Тбит на квадратный дюйм. Использовалось анодированное окисление поверхности титана с помощью атомно-силового микроскопа (AFM). Такая огромная плотность записи была обусловлена несколькими обстоятельствами. Во-первых, на кантилевере AFM селективно выращивалась углеродная нанотрубка. Во-вторых, использовали ровную (с атомной точностью) поверхность титана, нанесенного на подложку из аморфной окиси алюминия. И, в-третьих, был применен особый режим работы микроскопа (tapping), когда к щупу микроскопа попеременно прикладывалось напряжение то +0.5В, то –9.5В. Частота смены полярности составляла 5кГц. Все это позволило “рисовать” биты размером 8нм со скоростью 5кбит/с при комнатной температуре и на воздухе. Размер разрисованной области составляет пока 16мкм2.
Аppl. Phys. Lett., 1999, 75, p.3566

НАНОТЕХНОЛОГИИ

НАНОТЕХНОЛОГИИ

Потенциальные возможности совмещения теневой маски со сканирующим зондовым микроскопом

Технология изготовления наноразмерных приборов становится исключительно важной в последние годы как с точки зрения исследования пределов масштабирования традиционных приборов, так и исследования различных квантовых интерференционных эффектов, основе электронных приборов следующего поколения. Сканирующая зондовая микроскопия породила новую парадигму в литографической обработке и открыла возможности наноструктурирования до атомных размеров. Новый безрезистный литографический метод, позволяющий изготовить сложные структуры с размерами менее 0.1мкм, объединяет сканирующий зонд и метод теневой маски. Метод также позволяет формировать сложные гетероструктуры на основе различных материалов с контролем in-situ в одной системе. И, наконец, этот метод дает возможность изготавливать матрицы структур. В методе, разработанном группой специалистов из IBM и Cambridge Univ., используется сверхвысоковакуумный атомно-силовой микроскоп (АСМ) со стандартным V-образным Si3N4 кантилевером. На движущуюся подложку падает параллельный атомно-молекулярный пучок испаряемого материала (в данном эксперименте – медь), который вблизи от поверхности подложки проходит через одну или несколько апертур в кантилевере АСМ. Эта апертура действует как теневая маска (см. рис.). Контролируемое движение образца в процессе испарения материала создает соответствующий рисунок из осаждаемого материала на поверхности. Наличие апертур на кантилевере, содержащем зонд, обеспечивает жесткое автосовмещение, позволяет использовать несколько апертур для параллельного изготовления и дает возможность поддерживать расстояние между теневой маской и подложкой постоянным. Апертуры с диаметром от 50 до 250нм изготовлены с помощью сфокусированного ионного луча. Источник испарения находится на расстоянии 60мм от кантилевера. Скорость осаждения изменяется от 0.1 до 2нм/мин. Подложка передвигается под кантилевером с помощью пьезоактюатора. После завершения процесса осаждения тут же осуществляется контроль с помощью зонда АСМ, работающего в контактной или неконтактной моде. При использовании одного отверстия были сформированы линия и петля высотой от 20 до 40нм в зависимости от скорости осаждения. С помощью нескольких апертур были получены встречно-штыревые структуры с шириной проволок 70нм и промежутком 40нм. Главная проблема метода - “заращивание” апертуры осаждаемым материалом, может быть преодолена либо химическим способом, либо конструктивными изменениями в системе.

Изготовление практических приборных структур требует многоуровневых слоев, расположенных один над другим, что осуществляется перемещением кантилевера по двум ортогональным осям. При изменении скорости движения кантилевера и (или) скорости осаждения варьируется не только длина, ширина и форма наноструктур, но и их толщина. Практически любые желаемые структуры, будь то квантовые точки, магнитные биты, оксидные затворы могут быть получены с нанометровой точностью. Используя систему заслонок и несколько материальных источников можно изготавливать многослойные приборные структуры. Кроме получения атомарно чистых структур допускается локальная модификация поверхности введением в камеру различных газов. Это особенно важно для изготовления туннельных переходов из Al и Si.

Зондовую литографию характеризуют четыре фактора:

1.	высокое разрешение,

2.	точное совмещение,

3.	высокая надежность,

4.	пока невысокая производительность.

Последний пункт является самым слабым местом этой литографии, т.к. типовая скорость сканирования современных микроскопов лежит в пределах мкм/с. Надежды связаны с быстрыми успехами современной микромеханической технологии, позволяющей изготавливать многозондовые АСМ.

Appl. Phys. Lett., 1999, 75(9)

ФУЛЛЕРЕНЫ

ФУЛЛЕРЕНЫ

Синтез фуллеренов из хлороформа 
Практическое использование фуллеренов и материалов на их основе ограничено их высокой стоимостью.

Недавно группа китайских исследователей успешно синтезировала фуллерены из хлороформа в СВЧ разряде в атмосфере аргона. В качестве разрядной камеры использовали вертикально расположенную кварцевую цилиндрическую трубку длиной 40см и внутренним диаметром 3см. Аргон и хлороформ вводили в верхнюю часть трубки при полном давлении около 35Тор со скоростью 120л/мин. и 0.15г/мин. соответственно. В средней части трубки зажигался безэлектродный СВЧ разряд мощностью 250Вт, вызывающий диссоциацию молекул хлороформа. В охлаждаемой водой нижней части трубки продукты диссоциации могли объединяться в кластеры и, частично, в молекулы фуллеренов. Продукты плазменной переработки хлорофорома содержали до 1.5% смеси С70/С60 в отношении 1:3 - 1:2. Отмечается наличие в масс-спектре кластеров С20/Сl10, которые рассматриваются авторами как промежуточная стадия синтеза фуллеренов.

Несмотря на относительно низкий выход фуллеренов, рассматриваемый метод синтеза имеет значительные практические перспективы, что связано, во-первых, со сравнительно низкой стоимостью исходных материалов (аргон, хлороформ), а, во-вторых, с возможностью изучения промежуточных продуктов синтеза.

КОНКУРЕНТЫ

КОНКУРЕНТЫ

Appl.Phys.Let. 1999, v.75, p.2764

Планарные электронные эмиттеры из алмазных гранул

Алмаз, как материал для холодных катодов, в состоянии обеспечить стабильность эмиттерного тока и малое рабочее напряжение благодаря таким своим свойствам, как твердость, высокая теплопроводность, химическая инертность и, самое важное, отрицательное электронное сродство. Механизм электронной эмиссии в алмазах еще не выяснен, хотя отрабатываются несколько версий: инжекция из тыльного контакта в зону проводимости; полевое усиление за счет шероховатости поверхности; эмиссия через подзоны, образованные дефектами и/или поверхностные состояния. Специалисты Graduate School of Engineering Science (Osaka Univ.) исследуют механизм электронной эмиссии в алмазных частицах путем сравнения с электронной эмиссией в сплошной алмазной пленке. Объектом исследования стал планарный алмазный электронный эмиттер. Процесс его изготовления начинался с осаждения эпитаксиальной пленки Pt, толщиной 200Å, на подложку MgO. Pt пленка выполняет здесь функции:

§	буферного слоя (из-за слабой адгезии алмаза к MgO подложке);

§	затравки для селективного роста алмаза;

§	электрода для контакта с измерительной системой.

Далее ионным фрезерованием Pt пленка была разделена на два участка, на которые был осажден нелегированный алмаз при температуре 800°С методом ПФО с использованием ВЧ плазмы в газовой смеси из CO и H2.

Процесс осаждения алмаза ограничен 30мин. За это время на Pt пленке были сформированы отдельные частицы алмаза. При подаче напряжения в алмазных гранулах регистрировался ток полевой эмиссии. С помощью этой же технологии при увеличении длительности осаждения алмаза до3 часов была получена сплошная алмазная пленка на p-Si подложке.

Сравнение электронных эмиссионных свойств алмазных гранул и сплошной алмазной пленки показало, что

§	эффективная работа выхода отдельных частиц алмаза больше, чем сплошной пленки;

§	сплошная алмазная пленка имеет преимущества при использовании в качестве холодного катода, однако, в ней трудно контролировать электронную эмиссию, т.к. она подвержена влиянию разных факторов, в числе которых электронные состояния, образованные дефектами;

§	в планарном электронном эмиттере на алмазных частицах электронная эмиссия определяется только одним фактором – работой выхода алмаза;

§	разные значения работы выхода частиц и сплошной пленки дают основания предположить о существовании различных механизмов, ответственных за эмиссию в этих двух объектах.

Jpn. J. Appl. Phys., pt.1, 1999, 38(4B)

Французы слишком торопятся с 
утоньшением МОП транзистора

На протяжении 35 лет развитие новых поколений ИС проходило в точном соответствии с законом Мура за счет непрерывного уменьшения толщины подзатворного диэлектрика (SiO2) и длины затвора. Одна из первых проблем на этом пути развития – прецизионный контроль подзатворного оксида. Согласно маршрутной карте развития полупроводниковой промышленности, разработанной SIA (США) на основе экстраполяции закона Мура на ближайшие 15 лет, критический размер прибора уменьшится с 200нм до 50нм. Толщина подзатворного оксида должна при этом уменьшится с 25 атомов кремния (это сегодня) до 5 атомов к 2012 г. Уменьшение толщины оксида допускает больший ток переключателя при меньшем напряжении.

Работы, которые позволят новому поколению ИС с такими параметрами появиться на рынке в 2012 г., ведутся сейчас и довольно успешно. Так, французские специалисты из Lab. Electronics, Тесhnоlоgу and Instrumentation (LETI) в рамках проекта по исследованию предельных возможностей МОППТ технологии (“Ultimate CMOS”) изготовили работающий n-МОППТ с длиной канала 20нм. Эксперты по микроэлектронике при французском правительстве, ознакомившись с этой разработкой, заявили, что согласно маршрутной карте SIА транзистор с 20нм элементами не будет коммерчески востребован еще по крайней мере лет 15. Однако такой работающий транзистор поможет специалистам в исследовании пределов твердотельных приборов с геометрическими размерами менее 20нм.

Специалисты Bell Labs (D.Miller, G.Timp et. al.) получили оксид толщиной в 5 атомов Si (около 6Å). Для выращивания слоя оксида такой толщины при сохранении его объемных свойств использовали процесс быстрого термического окисления (1000°, 10 сек., O2) после нестандартной in-situ очистки хлором под воздействием УФ, разработанной Bell Labs. Для измерения электронной структуры тонкого оксидного слоя и определения его электрических свойств и числа атомов в слое была использована спектроскопия электронных энергетических потерь на атомном уровне (ЕЕL).

Прежде чем начать массовое изготовление транзисторов с ультратонкими оксидами, необходимо решить следующие задачи: 1) способ контроля процесса травления ультратонкого окисла; 2) надежность оксида; 3) воспроизводимость метода в производстве достаточно большого масштаба.

http://www.semibiznews.com/story/OEG19991109S0018 от 12.11.99

http://204.247.196.14/sbn/sbnh2/news/19990624a7.shtml

от 29.06.99

Настольная установка может расширить технологический арсенал МЭМС

Физик Adam Cohen руководит группой специалистов в Information Science Institute (Univ. of Southern California), изобретающей способы изготовления микроэлектромеханических (МЭМС) изделий, которые могли бы пополнить пока еще незначительный список стандартных процессов в МЭМС технологии. Руководствуясь правилом “дешево и негромоздко”, группа разработала установку, с помощью которой можно быстро изготавливать объемные микродетали сложной формы. Установка получила название “Efab” (“electrochemical fabrication”) и, пользуясь ею, можно изготавливать микродетали, не отходя от своего рабочего места. Гальваническая ванна уменьшена до дециметровых размеров и ее можно разместить на письменном столе. Кроме электролитического послойного осаждения материала (в эксперименте участвовал никель), исследователи использовали новый селективный процесс послойного маскирования. Маска формируется на проводящей анодной пластине с использованием изолирующего материала и представляет собой тонкое поперечное сечение детали. Количество масок определяется количеством сечений, которое в свою очередь определяется формой изделия. Процесс начинается с того, что анодная пластина с маской переворачивается и прижимается к подложке, и эта “сборка” погружается в гальваническую ванну для осаждения первого слоя никеля. После этого первая маска удаляется, а на подложку с рисунком из никеля осаждается медь. Меднение и последующая полировка подложки проводятся для создания плоской поверхности для следующей маски. Процесс может повторяться многократно для создания сложных форм. После осаждения финишного слоя никеля медь удаляется химическим травлением, на подложке остается 3-х мерная структура из никеля. Процесс протекает при комнатной температуре. Для создания одного слоя в установке “Efab” требуется всего около 40 минут, и за 24 часа можно осадить 30-35 слоев. Почти все традиционные процессы МЭМС технологии куда как медленнее: на формирование одного слоя уходит несколько дней, а на формирование 5 слоев – до 8 недель. же за 8 недель может осадить 1500 слоев. Недостаток “Efab” - невозможность осаждать изолирующие материалы. Демонстрационные образцы, изготовленные только с помощью “Efab” без дополнительной сборки представляли собой 12-слойную микроцепочку, все 14 звеньев которой двигались независимо друг от друга.

http://eet.com/story/OEG19990427S0031 от 30.04.99

КВАНТОВЫЕ СИСТЕМЫ

КВАНТОВЫЕ СИСТЕМЫ

1-ая Российская школа по квантовым методам обработки информации, Черноголовка

6-7 декабря с.г. в Черноголовке состоялась 1-ая Российская школа по квантовым методам обработки информации, организованная совместно ФТИАН (Москва) и ИПТМ РАН (Черноголовка). Были представлены обзорные лекции по двум важнейшим направлениям исследований: software – квантовые алгоритмы и hardware – воплощения квантовых компьютеров. Интересно, что число учителей в этом новом перспективном направлении исследований превысило число учеников. Возможно, изданные труды школы значительно расширят аудиторию читателей. Ниже мы познакомим только с некоторыми оригинальными результатами, которые также были предложены вниманию слушателей.

Квантовый компьютер из антиферромагнетика

Создание квантового компьютера средствами современной нанотехнологии кажется пока почти невозможным. Главным препятствием является огромный разброс параметров отдельных элементов такой схемы. На сегодня более привлекательной выглядит идея использования природных компонентов, которые стандартизированы с бесконечной точностью. Имеются в виду атомы и молекулы. Значительным продвижением в этом направлении явились работы Benjamin’а, предложившего квантовые клеточные автоматы. А.А.Кокин и К.А.Валиев (ФТИАН) показали, что квантовые вычисления могут быть организованы на атомных цепочках, обладающих антиферромагнитными свойствами. Такими цепочками могут быть, например, длинные молекулы, составленные химическими методами.

Честность в квантовом мире

Теперь уже многие знают, что квантовая механика обеспечивает надежную передачу секретного ключа между Алисой и Бобом. Нечестная Ева все равно будет подслушивать, но факт этого подслушивания теперь будет обязательно установлен, поскольку подслушивание является измерением квантовой системы, которое неминуемо изменяет ее состояние.

Другой важной практической задачей является т.н. bit commitment. Трудно переводимый термин, поэтому проиллюстрируем его конкретной ситуацией. Представим себе, что на бирже или аукционе участники торга, разделенные значительными расстояниями, заинтересованы в том, чтобы товар или лот достался тому, кто предложит максимальную ставку, но так, чтобы в момент выдвижения своей ставки никто не мог знать ставку соперника. Оказывается, ни классическая механика, ни даже квантовая, но нерелятивистская механика, не в состоянии обеспечить протокол честного проведения этой игры.

Сотрудники ИФТТ РАН С.Молотков и С.Назин показали, что релятивистская квантовая механика успешно справляется с этой задачей. Наличие скорости света как предельной скорости передачи информации не допускает сколь угодно быстрого измерения состояния квантовой системы. Наличие времени задержки и используют авторы в своем протоколе.

Квантовые вычисления на электронных спинах

В докладе Е.Сухорукова (ИПТМ РАН) были представлены последние продвижения на пути развития идеи DiVincenzo об организации квантовых вычислений на спинах электронов, находящихся в квантовых точках. Сами точки могут быть сформированы, например, с помощью ограничения двумерного электронного газа электрическим полем, создаваемым внешними электродами (т.н. технология расщепленного затвора). Как известно, в этих структурах значительной проблемой является не столько сами вычисления, как измерение конечного результата. Е.Сухоруков с зарубежными соавторами показали, что запутанное состояние (entangled state) спинов двух электронов, находящихся в соседних квантовых точках, может быть измерено по величине тока ко-туннелирования, протекающего через эти точки в режиме кулоновской блокады. Напомним, что для ко-туннелирования, когда одновременно один электрон уходит из квантовой точки, а другой входит в нее, не существует кулоновской блокады. Оказывается, что для разных запутанных состояний ток ко-туннелирования тоже различный. 				В.Вьюрков

КОНКУРС

КОНКУРС

Конкурс на лучшую публикацию,
результаты которой получены с 
использованием микроскопов ф. НТ-МДТ

Российское общество сканирующей зондовой микроскопии напоминает о ежегодном конкурсе на лучшую статью в области СЗМ. Призовой фонд на сегодня составляет $500 US. Окончание приема статей на конкурс - 10 февраля 2000 года.

Статьи принимаются по адресу: nano@express.ru . Вручение наград будет произведено на ежегодном совещании "Зондовая микроскопия", которое состоится в Нижнем Новгороде.

Критерии отбора победителя:

-	статья (возможно рассмотрение нескольких статей) должна основываться на собственных свежих идеях;

-	статья должна быть опубликована в реферируемом журнале;

-	работа должна быть выполнена с использованием сканирующего зондового микроскопа производства компании НТ-МДТ;

-	работа должна содержать ссылку на компанию НТ-МДТ, как производителя используемого оборудования.

Каждому участнику, выставившему на конкурс статью, удовлетворяющую вышеописанным условиям конкурса, помимо денежной премии будет вручена упаковка кантелеверов (10 штук) !

Прием статей уже начался, мы ждем с нетерпением и Ваши работы!

С уважением, секретариат Общества СЗМ

КОНФЕРЕНЦИИ

КОНФЕРЕНЦИИ

21 - 25 февраля 2000, Екатеринбург. Вторая объединенная конференция по магнитоэлектронике (международная).

Научная программа:

1.	Резонансные и волновые явления в кристаллах и структурах.

2.	Динамика доменных границ.

3.	Физические явления в материалах с гигантским магнитосопротивлением (магнитные полупроводники, манганиты лантана, сверхрешетки).

4.	Магнитооптические эффекты.

5.	Молодежная секция по физике магнитных явлений, посвященная памяти заведующего кафедрой физики магнитных явлений УрГУ им. А.М. Горького профессора Дунаева Ф.Н.

Конференция будет проводиться в благоустроенном пансионате "Бодрость" (с двух- и трехместными номерами) на окраине г. Екатеринбурга.

Стоимость проживания в пансионате составляет 300 руб., которые должны быть переведены до 15 января 2000г. на счет:

620219 Екатеринбург, ул.С.Ковалевской, 18,

Институт физики металлов УрО РАН

ИНН 666 000 83 81

р/с 40503810700002000031

к/с БИК 046577001 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Свердловской обл. г.Екатеринбурга

Для участников конференции, не успевших перевести указанную сумму до 15 января, предусмотрена возможность оплаты проживания после прибытия в г. Екатеринбург, однако, в этом случае сумма составит 850 руб. (полная стоимость проживания). Оргвзнос 100 руб. необходимо внести в Оргкомитет по прибытии.

Тезисы докладов, оформленные в соответствии с прилагаемыми требованиями, необходимо прислать электронной почтой до 15 января 2000 г. viglin@imp.uran.ru

Тезисы, отправленные по почте или по факсу приниматься не будут.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ

И.И. Иванов', С.С. Петров2

1 Институт Физики Металлов УрО РАН, 620219, г. Екатеринбург, Россия

2 Уральский Государственный Университет, 620083, г. Екатеринбург, Россия

e-mail: ivanov@imp.uran.ru

Тезисы должны быть оформлены как attached file в формате *.rtf, и озаглавлены по фамилии докладчика.

Тезисы печатаются на русском или английском языке с использованием редактора MS WORD 7(6), шрифт - Times New Roman, размер шрифта - 12 через одинарный интервал. Текст и рисунки должны быть размещены в рамке размером 24.5 х16.0 см с верхним и левым полем шириной 2.5 см. Текст с рисунками должен занимать одну или две страницы с полным использованием объема страницы.

Название доклада печатается прописными жирными буквами (12 bold) по центру строки. Переносы в заголовке нежелательны. Имя, отчество и фамилии авторов (докладчика подчеркнуть) помещаются также по центру строки через интервал после заглавия. Название организации и контактный e-mail помещается в следующей строке. При наличии нескольких организаций они размещаются последовательно в отдельных строчках с номерами, указанными за соответствующей фамилией в списке авторов. Текст тезисов должен быть отделен от титульных строк одним интервалом. Ссылки на цитируемую литературу [1] должны быть указаны в квадратных скобках. Литература располагается через интервал после текста

[1] Hutten A., and Thomas G. // Phys. Rev. Lett., 68, (1992), p.3745.

Просим указать номер темы по указанному выше списку и желаемый вид доклада (устный или стендовый).

Номер темы:                             Вид доклада:

Контакт:

тел. (3432) 49-92-43

e-mail: suhomkov@imp.uran.ru

НОВОСТИ ФИЗИКИ

В БАНКЕ ПРЕПРИНТОВ

НОВОСТИ ФИЗИКИ

В БАНКЕ ПРЕПРИНТОВ

СВЕРХПРОВОДНИКИ

Роль двумерности для сверхпроводимости ВТСП

Экспериментально исследовано влияние анизотропной деформации ВТСП La2-xSrxCuO4 на критическую температуру Tc и величину удельного сопротивления с. Установлено, что сжатие образцов вдоль оси c ведет к уменьшению как Tc, так и с. Напротив, растяжение образцов вдоль оси c приводит к увеличению с и к росту Tc от 38 К до 51.6 К при P = 8 ГПа. Величина производной dTc/dP оказывается намного больше, чем при деформации параллельно плоскости a-b. Следовательно, величина Tc гораздо более чувствительна к “межслоевым”, чем к “внутрислоевым” параметрам кристаллической решетки. Поскольку при растяжении расстояние между проводящими слоями CuO2 увеличивается, можно сделать вывод, что двумерность благоприятствует высокотемпературной сверхпроводимости.

F. Nakamura et al.,

http://xxx.lanl.gov/abs/cond-mat/9910026

Contact: Fumihiko Nakamura fn204@cam.ac.uk

Пиннинг на магнитных точках

Исследованы особенности пиннинга магнитного потока в тонкой сверхпроводящей пленке свинца, покрывающей регулярную треугольную решетку из магнитных точек Au/Co/Au субмикронного размера. Вектор намагниченности точек был направлен параллельно поверхности пленки. Измерения Ic(B) показали, что пиннинг существенно зависит от магнитного состояния точек и от наличия на них "случайных" магнитных полей.

L. Van Look et al.,

http://xxx.lanl.gov/abs/cond-mat/9910413

Contact: Lieve Van Look lieve.vanlook@fys.kuleuven.ac.be

Изотопический эффект и псевдощель

Теоретически исследован вопрос о возможной взаимосвязи между необычной зависимостью показателя степени изотопического эффекта  от концентрации дырок в “underdoped” ВТСП и другим необычным явлением – формированием так называемой псевдощели в спектре возбуждений. Автор показывает, что появление псевдощели приводит к резкому увеличению , что качественно согласуется с экспериментом. Учет эффектов сильной электрон-бозонной связи не меняет этот вывод. Он остается справедлив и для спин-флуктуационных моделей высокотемпературной сверхпроводимости, если при этом дополнительно учитывается слабое электрон-фононное взаимодействие.

T. Dahm, http://xxx.lanl.gov/abs/cond-mat/9911123

Contact: Thomas Dahm dahm@uni-tuebingen.de

Анизотропия диэлектрической постоянной антиферромагнитных “родительских”
купратов

При T = (80  300) К измерена диэлектрическая постоянная  антиферромагнитных монокристаллов Bi2Sr2MCu2O8 с M = Dy, Y и Er. Обнаружено, что величина   в плоскости a-b аномально велика и достигает ab = 104  105, тогда как в перпендикулярном направлении c = 50  200 на три порядка меньше. Интересно, что в сверхпроводящих купратах значения c примерно такие же, как и в антиферромагнитных.

T.Takayanagi et al.,

http://xxx.lanl.gov/abs/cond-mat/9911156

Contact: Ichiro Terasaki terra@mn.waseda.ac.jp

КВАНТОВЫЕ СИСТЕМЫ

Атомный квантовый компьютер

В настоящее время в научной литературе рассматривается несколько путей практической реализации квантового компьютера (квантовые точки, ионы в ловушке, ЯМР). Все они предполагают использование одного атома или иона для кодирования одного кубита квантовой информации. Понятно, что квантовый компьютер (или квантовое логическое устройство) должен состоять, по крайней мере, из нескольких атомов или ионов, связь между которыми обеспечивает такое взаимодействие соответствующих кубитов, при котором реализуется та или иная логическая функция. Автор препринта предлагает использовать в качестве квантового вычислительного устройства … один-единственный атом. При этом информация “хранится” в атомных состояниях, а взаимодействие между кубитами обеспечивается за счет спин-спинового и спин-орбитального взаимодействия. В частности, для обработки информации, закодированной в сверхтонком расщеплении атомных энергетических уровней, может быть использован электронный спиновый резонанс.

I.V.Volovich,

http://xxx.lanl.gov/abs/quant-ph/9911062

Contact: Igor V. Volovich volovich@mo.is.noda.sut.ac.jp

МАНГАНИТЫ

Псевдощель в оксидах с колоссальным
магнитосопротивлением

Непосредственные измерения электронной структуры различных оксидов с колоссальным магнитосопротивлением (КМС) свидетельствуют о наличии на уровне Ферми EF псевдощели, которая приводит к резкому уменьшению плотности электронных состояний. Псевдощель сильно зависит от числа слоев (“мерности образца”) и температуры (начиная от температуры ферромагнитного перехода TC). Поведение псевдощели коррелирует с изменением транспортных характеристик КМС-оксидов, включая “колоссальное” изменение удельной проводимости в окрестности TC. Импульсная зависимость наблюдаемых в КМС-оксидах явлений говорит о том, что псевдощель не есть проявление “extrinsic” эффектов, как считают некоторые авторы.

T.Saitoh et al.,

http://xxx.lanl.gov/abs/cond-mat/9911189

Contact: Dan Dessau daniel.dessau@colorado.edu

Экспресс-бюллетень “ПерсТ” выходит при поддержке

Министерства науки и технологий РФ,

Научных Советов Российских научно-технических программ:

“Актуальные направления в физике конденсированных сред”,

“Перспективные технологии и устройства микро- и наноэлектроники”, “Физика твердотельных наноструктур”

Ответственный редактор: С.Корецкая тел: (095) 930 33 89, e-mail: perst@isssph.kiae.ru

В подготовке выпуска принимали участие:

В.Вьюрков, Л.Журавлева, А.Елецкий, Ю.Метлин, Л.Опенов

Компьютерный ввод, макет: О.Хлыстунова

Тираж: Ю.Мухин

Адрес редакции: 117296 Москва, Ленинский проспект, 64А