Информационный бюллетень

перспективные технологии

наноструктуры сверхпроводники фуллерены

http//perst.isssph.kiae.ru

Том 7, выпуск 10										30 мая 2000г.

ФУЛЛЕРЕНЫ И НАНОТРУБКИ

ФУЛЛЕРЕНЫ И НАНОТРУБКИ

В этом выпуске:

| И далее ... |
| --- |
| 2 | Сенсоры с носом трубочкой |
|  | Микрообзор. “Есть ли шанс заменить бензобак на блок из нанотрубок?” |

МИКРОТЕХНОЛОГИИ

МИКРОТЕХНОЛОГИИ

| 4 | Микролазер из неупорядоченного порошка |
| --- | --- |
|  | NANOJET: наноструктуры под плазменным соплом |

ПОЗИЦИЯ

ПОЗИЦИЯ

|  | Научная программа “Мезоскопические электронные системы для квантовых вычислений и телекоммуникаций” |
| --- | --- |

СИНХРОТРОННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

СИНХРОТРОННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

| 5 | АNКА – источник СИ для микротехнологии |
| --- | --- |

НОВЫЕ ОБЗОРЫ

НОВЫЕ ОБЗОРЫ

| 6 | Обзор по манганитам |
| --- | --- |

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

| 6 | Для тех, кто ищет работу за рубежом |
| --- | --- |

НОВОСТИ ФИЗИКИ

В БАНКЕ ПРЕПРИНТОВ

НОВОСТИ ФИЗИКИ

В БАНКЕ ПРЕПРИНТОВ

КОНФЕРЕНЦИИ

КОНФЕРЕНЦИИ

Простой метод непрерывного производства углеродных нанотрубок

Процесс производства нанотрубок пока остается дорогостоящим, и именно этот факт сдерживает их многообещающие применения (эмиттеры электронов, наноэлектронные приборы, химические фильтры, хранилища водорода и т.д.). Основной недостаток существующих методов – необходимость перезагрузки аппаратуры после проведения одного цикла синтеза. Недавно объединенная группа исследователей из Berkley University и Lawrence Berkeley National Laboratory, возможно, нашла ключ к решению этой проблемы. В опробованном ими упрощенном методе синтеза требуются только источник постоянного напряжения, графитовые электроды и сосуд, заполненный жидким азотом. Графитовый анод погружается в открытый контейнер с жидким азотом, в котором уже установлен медный или графитовый катод. При подаче напряжения между близко расположенными катодом и анодом образуется электрическая дуга и начинается синтез нанотрубок, которые осаждаются на дне контейнера. В экспериментах авторов аппаратура состояла из анода диаметром 6мм, графитового катода диаметром 12мм, между которыми при подаче напряжения 20-25В протекал постоянный ток 60А. Потребление жидкого азота составляло 0.2л/мин. Общий выход обогащенного нанотрубками материала был 44мг/мин. на см2 поверхности анода. Осадок содержал длинные многослойные (4-8 слоев) нанотрубки со значительно сниженными (в сравнении с другими методами синтеза) загрязнениями.

Chem. Phys. Lett. 2000, 319, p.457

НОВОСТЬ ДНЯ

Какова же настоящая фазовая диаграмма ВТСП?

Высокотемпературные сверхпроводники с низкой концентрацией p носителей заряда ("underdoped" составы) характеризуются температурой T* > Tc, ниже которой в спектре электронных возбуждений нормального состояния открывается так называемая псевдощель. В настоящее время рассматриваются две различные "фазовые диаграммы", описывающие зависимость T* от p: 1) T* обращается в нуль при некоторой критической величине p; 2) кривая T*(p) сливается с кривой Tc(p) при больших p ("overdoped" составы). Для того чтобы выяснить, какая же из этих фазовых диаграмм является правильной, авторы препринта проанализировали всю совокупность имевшихся в их распоряжении экспериментальных данных по температурным зависимостям сдвига Найта, скорости релаксации ядерного спина, сопротивления, ИК проводимости, рамановских, фотоэлектронных и туннельных спектров. Они пришли к выводу, что второй из двух перечисленных сценариев противоречит эксперименту. Кроме того, по их мнению, невозможно отличить большую псевдощель от маленькой, как это часто делается многими авторами. Величина T* определяет масштаб энергии, которая скачком обращается в нуль p=0.19.

J.L.Tallon and J.W.Loram, http://xxx.lanl.gov/abs/cond-mat/0005063

Contact: Jeff Tallon <j.tallon@irl.cri.nz>

Сенсоры с носом трубочкой

После нанотрубчатых углеродных пинцетов и перьев появились и более приземленные разработки из этого магического материала. Это – носы, чувствительные к токсичным диоксиду азота и аммиаку, контроль которых в атмосфере приобрел особую актуальность в связи с экологическими проблемами. Оба эти газа причастны к глобальному потеплению и кислотным дождям. Существующие методы контроля – дорогостоящие, не обеспечены портативной аппаратурой и не работают при достаточно высоких температурах.

Группа специалистов из Stanford Univ. разрабатывает сенсоры на основе углеродных нанотрубок. Начало разработкам положило обнаружение того факта, что электрический ток через нанотрубки увеличивается при воздействии на них диоксида азота и уменьшается при воздействии аммиака.

Прототипный сенсор представляет собой нано-трубку длиной всего 3мкм с металлическими выводами на концах. Прибор работает при комнатной температуре. Благодаря малым размерам его можно устанавливать в схемах “лаборатория на кристалле” и в приборах на микросхемах, выполняющих химические анализы. Недостаток “сенсора с носом трубкой” - относительно длительные времена их перевода в исходное состояние (около 12 часов). Авторы пытаются расширить возможности нанотрубчатого носа, исследуя его реакции на окись углерода, а также на протеиновые и ДНК молекулы.

Авторы разработки зарегистрировали патенты на свои находки и в настоящее время заняты поиском коммерческих партнеров.

New Scientist, 2000, 164(2218), p.12

Микрообзор

Есть ли шанс заменить бензобак блоком из 
нанотрубок?

Автомобиль на водородном топливе - эффектное решения многих экологических проблем. Попыток решения такой задачи было много. Но пока нет оптимального решения, как безопасно и компактно хранить водород на борту автомобиля. Каждый из опробованных методов (например, хранение водорода под давлением, использование жидкого водорода, применение соединений водорода типа гидридов металлов и сплавов) имеет свои достоинства (как, впрочем, и свои недостатки), но не обеспечивает главного – достаточной компактности (хранилище не должно превышать размеров бензобака и обеспечивать 500км пробег автомобиля). Требуемая компактность может быть достигнута при гравиметрической плотности (отношение веса водорода к весу системы) – 6.5 - 10вес.% и объемной плотности 62кг Н2/м3. Неплохие величины дает криосорбция водорода в материалах на основе углерода с низкой плотностью, например, для активированного угля АХ-21 (удельная плотность 3000м2/г) гравиметрическая плотность может достигать 10вес %, а объемная - 32 кг/м3 при 77К и 5МПа. Однако, эта температура (77К) слишком низка для транспорта.

Полученные в последние годы результаты обратимой сорбции водорода в таких материалах, как фуллерены, нанотрубки и графитовые нановолокна, вызвали новый оптимизм, а за ним и волну исследований и публикаций.

Первые экспериментальные результаты по сорбции водорода в углеродных нанотрубках были получены А.С.Dillon, M.J.Heben и др. (National Renewable Energy Laboratory, США) и опубликованы в 1997 году [I]. Авторы использовали метод температурно-программируемой десорбции (ТПД). Образцы сажи, содержащей однослойные углеродные трубки, дали результат 5-10 вес.% водорода (в пересчете на чистые нанотрубки) вблизи комнатной температуры при Р=0.04МПа. В 1998-1999 гг. авторы оптимизировали методы получения и очистки нанотрубок и приступили к экспериментам на аппарате Сивертса в надежде построить строгие диаграммы “температура-давление-состав” [2,3].

Другая команда из США (Y.Ye, C.C.Ahn, С.Witham et al, California Inst. Technology, Center for Nanoscale Sci. Technol.) [4] исследовала сорбцию водорода в нанотрубках высокой чистоты, полученных при лазерном испарении смеси С-Ni-Co при 1473К. Эксперименты проводились на аппарате Сивертса и привели к высоким результатам: 8.25вес % при Р=13МПа, но ... при Т=80К (нет, эта температура не вызывает оптимизма автомобилестроителей!).

В недавней совместной работе ученых США и Китая (С. Liu, M.S. Dresselhaus et al) [5] исследования сорбции водорода проводились на однослойных нанотрубках со средним диаметром ~1.85нм. При комнатной температуре и давлении 10МПа гравиметрическая плотность составила 4.2 вес.%. При этом 3.3 вес % десорбировались при атмосферном давлении и комнатной температуре, а при нагреве выходил и остаток (0.9вес.%). Лучшие результаты были получены на образцах, прошедших предварительный прогрев при 773К в течение 2 часов, что указывает на важность технологической предыстории образца. Существенно то, что после 4 циклов сорбции-десорбции емкость по водороду осталась практически без изменений. Согласно оценкам, образец содержал 50% нанотрубок. Авторы делают вывод, что сорбционная емкость по водороду может быть связана с величиной среднего диаметра нанотрубок.

Удивительно высокие величины сорбции водорода в CNT (углеродных нанотрубках) были получены недавно в Сингапуре (Р.Chen, et al , National University of Singapore) [6] методом термогравиметрии и ТПД при давлении 0.1МПа: для нанотрубок, содержащих Li (Li-CNT) - 20вес.% при 653К и для К-CNT - 14вес.% при комнатной температуре. Более того, авторы получили аномально большие величины и для графита с добавками Li и К - 14 и 5 вес.%, соответственно, при Т=473-673К и Р=0.1МПа. Для сравнения, результат, полученный ранее для графита К-61С - 1.23 вес.% при 77К. Авторы предположили, что щелочные металлы действуют как катализаторы диссоциации водорода и способствуют его сорбции.

Существенное замечание. R.T.Yang (США) совсем недавно повторил эксперименты сингапурских ученых [7]. Образцы были приготовлены в соответствии с их процедурой и исследованы по той же методике. Автор предположил, что наличие влаги в водороде может влиять на результаты термогравиметрических исследований и использовал в своих экспериментах как особо чистый (99,999%) и сухой (применялась ловушка для влаги) водород, так и водород с добавлением паров воды. В сухом водороде автор получил величину сорбции около 2.5 вес.% для Li-CNT и 1.8 вес.% для К-CNT; во влажном - 12 и 21вес.%, соответственно. По мнению автора, аномально высокая сорбция водорода в нанотрубках с добавками щелочных металлов обусловлена образованием гидроксидов и гидратов. Так, увеличение веса для Li-нанотрубок (Li/15С) вследствие образования LiOHH2O составит 20 %, что, возможно, и наблюдалось в работе сингапурских ученых. Таким образом, необходимо тщательно контролировать состав используемого водорода и удалять все следы влаги. Тем не менее, как указывает автор, сингапурские ученые получили новые результаты о заметной (~2%) сорбции водорода нанотрубками с добавками щелочных металлов.

Интересно заметить, что теоретические оценки сорбции водорода в нанотрубках дают заниженные величины по сравнению с экспериментальными - 1вес.% [8,9].

Из этих и некоторых других экспериментальных данных, полученных в том числе и в России, видно, что нанотрубки, синтезированные различными методами, показывают разные результаты. Важную роль могут играть такие факторы как чистота образца, диаметр и длина нанотрубок. Тем не менее, уже невозможно отрицать наличие высокой емкости по водороду у этих уникальных материалов.

Перейдем к нановолокнам. Сенсационные результаты были опубликованы в 1998 году - сорбция водорода графитовыми нановолокнами составила 67вес.% (!) при комнатной температуре и давлении 12МПа. N.M.Rodriguez, Baker et al (Northeastern Univ., США) [10,11] получили эти углеродные нановолокна при диссоциации углеродосодержащих газов или их смесей на определенных металлических поверхностях (обычно Ni, Fe) при 450-750С. Материал состоял из четко ориентированных графитовых пластинок с сечением 30-500Å2 и длиной 10-100мкм. Исследователи получили волокна, в которых пластинки были ориентированы параллельно ("tubular"), перпендикулярно ("platelet"), и под углом -"рыбья кость" ("herringbone") к оси волокна, при этом минимальное расстояние между ними было 0.335нм. Опубликованный результат вызвал переполох (и массу критических замечаний) в "водородном" научном мире. Сорбция 67вес.% ("herringbone" образец) и 11-54вес.% для других образцов была получена на аппарате типа Сивертса. Десорбция происходила в течение 5-10мин. По мнению авторов, материал имеет идеальную конфигурацию для хранения водорода - система упорядоченных плоских щелей с огромным количеством открытых краев. Благодаря такой уникальной структуре происходит капиллярная конденсация молекул водорода при аномально высоких температурах. Кроме того, как считают авторы, при сорбции водорода происходит расширение пор (щелей), что способствует полимолекулярной сорбции. Эффект расширения пор подтвержден рентгеновской дифракцией [12].

Ученые в разных странах, в том числе и в России (РНЦ КИ, ИНХП РАН), провели аналогичные эксперименты с различными графитовыми волокнами, но не смогли воспроизвести эти результаты или даже приблизиться к таким величинам. Фактически на углеродных и графитовых волокнах не наблюдалось заметной сорбции водорода. Лучшие результаты – 0.6 вес.% [9]. Теоретические модели также не смогли объяснить столь удивительные данные (расчеты дают не более 1 вес.% при аналогичных условиях [8,9]). Тем временем Rodriguez заявила, что в течение 3 лет графитовые нановолокна станут коммерческим продуктом (The 9 Annual Meeting of the Canadian Hydrogen Association, 1999, February). А недоверчивых ученых из других стран Rodriguez и ее соратники планируют пригласить провести проверку в ее лаборатории [11]. Недавно они исследовали влияние различных факторов на величины сорбции и показали, что необходимо проводить специальную предварительную термообработку с целью удаления хемосорбированных газов [12]. Кроме того, авторы указали на вредное влияние паров воды. Без тщательной подготовки невозможно получить воспроизводимые результаты даже для одинаковых волокон - таков их вывод.

Таким образом, ситуация с графитовыми нановолокнами оказалась еще более сложной, чем с нанотрубками - по-видимому, на сегодня только одна команда из США может получать волокна с уникальной структурой. Однако, даже они сами пока имеют лишь "100-граммовые количества" необходимых волокон, что, конечно же очень мало для практического использования. Нанотрубок также пока не хватает даже для фундаментальных исследований, так что прикладные разработки – пока лишь на горизонте. К счастью, в последнее время появляется много обнадеживающих сообщений о разработке промышленных методов получения углеродных нанотрубок [13,14, см. также этот выпуск ПерсТ’а], что вселяет некоторые надежды на близкую замену бензобака в сегодняшнем автомобиле блоками из нанотрубок в водородном автомобиле будущего. 		             О.К.Алексеева

(ИПВЭТ РНЦ КИ)

1.	Nature, 1997, 386,  377-379

2.	Proc. 1998 U.S. DOE Hydrogen Program Review. April 28-30, 1998, v.II, 539-556

3.	Advan. Mater., 1999, 11, 1354-1358

4.	Appl. Phys. Lett., 1999, 74,  2307-2309

5.	Science, 1999, 286, 1127-1129

6.	Science, 1999, 285, 91-93

7.	Carbon, 2000, 38, 623-626

8.	J. Chem. Phys, 1999, 110,  577-586

9.	J. Phys. Chem., B 1998, 102, 10894-10898

10.	J. Phys. Chem., B 1998, 102, 4253-4256

11.	Proc. of the 1998 U.S. DOE Hydrogen Program Review. April 28-30, 1998, v.II

12.	J. Phys. Chem., B 1999, 103, 10572-10581

13.	Chem. Phys. Lett., 1999, 309, 165-170

14.	Chem. Phys. Lett., 1999, 313, 91-97

МИКРОТЕХНОЛОГИИ

МИКРОТЕХНОЛОГИИ

Микролазер из неупорядоченного порошка

Электронный бюллетень "Physics News Update" Американского института физики от 18 мая 2000 г. сообщает о создании лазеров микронных размеров. Как ни удивительно, но для этого не потребовались никакие изощренные нанотехнологии. Все, что потребовалось - это набор химических реактивов, растворителей, нагретая пластинка и лабораторные химические стаканы. Излучающим веществом с длиной излучаемой волны 380нм стал разупорядоченный порошок из частичек ZnO. H.Cao с соавторами из Northwestern University в США уже сообщали в прошлом году о лазере, работающем на этом соединении. Теперь же им удалось уменьшить размеры устройства до одного микрона и довести рабочую температуру до комнатной. Более подробная информация представлена в статье этих авторов, которая появилась в журнале Applied Physics Letters в выпуске от 22 мая с.г.

NANOJET: наноструктуры под 
плазменным соплом

В совместном проекте NANOJET (Германия, Ирландия и Австрия) решается задача локального травления или осаждения материалов в направленном потоке незаряженных активированных частиц (атомарный О или F), поступающих из трубки с диаметром менее 50нм (аспектное отношение ~10:1). Согласно расчетам угловое рассеяние потока от оси сопла не превышает 30º, так что при расстоянии до подложки, сравнимом с диаметром трубки, возможна обработка дорожки шириной в несколько десятков нанометров. Совмещение такого инструмента с AFM зондом позволяет одновременно вести обработку и наблюдение. Методика открывает новые возможности в технологии литографии: ремонт ИС и теневых масок, структурирующих потоки заряженных частиц, а также наблюдение in-situ локальных реакций биоклеток и молекул на активированные газы.

Изготовлена пробная система с кварцевой камерой (трубка диаметром 24мм), в которой при давлении 0.5-10мбар возбуждается плазма (0-300Вт на 2.45ГГц). Активированный газ (SF6/O2=5/2) выходит вниз через сменные сопла с разными диаметрами, но постоянным аспектным отношением 20:1. Реакционная камера откачивается до 5х10-5 – 
5х10-4мбар для поддержания потока. С соплом диаметром 2.6мм и длиной 52мм в течение 10, 20 и 30 мин со скоростью 300нм/мин вытравлены углубления с гауссовым профилем 3.7мм в поперечнике. Для нескольких значений потоков SF6 и O2  и диаметров сопла определены и представлены в трехмерных диаграммах оптимальные соотношения газов для получения максимальной скорости травления. Первые эксперименты показали, что при уменьшении диаметра сопла его аспектное соотношение и размеры плазменного реактора также должны изменяться.

В другом эксперименте плазма возбуждалась в смеси SF6/O2  (3:2) при давлении 1мбар, а сопло перекрывалось маской, вырезанной в мембране из кремния толщиной 3мкм со слоем Cr/Au (200нм). На AFM-сканированном изображении маски хорошо различимы следы травления через отверстия с размерами 3мкм (скорость 140нм/мин).

J. Vac. Sci. Technol. B, 1999, 17(6), Nov/Dec

ПОЗИЦИЯ

ПОЗИЦИЯ

В России утверждена новая научная программа “Мезоскопические электронные системы для квантовых вычислений и телекоммуникаций”. Руководитель программы – член-корр. РАН Всеволод Феликсович Гантмахер (ИФТТ РАН). Стратегия развития исследований по этой программе разработана на заседании Научного совета программы, протокол которого представлен ниже.

Протокол заседания Научного совета программы

30 марта 2000 г.

Присутствовали:

чл.-корр.РАН В.Ф.Гантмахер, председатель Научного совета (ИФТТ РАН), д.ф.м.н. М.В.Фейгельман, зам. председателя (ИТФ РАН), чл.-корр. РАН А.Я. Паршин (ИФП РАН), д.ф.м.н. В.В.Рязанов (ИФТТ РАН), д.ф.м.н. В.М.Пудалов (ФИАН), к.ф.м.н. В.А.Крупенин (МГУ), д.ф.м.н. В.П.Кошелец (ИРЭ РАН).

Слушали: обсуждение стратегии развития программы.

При разработке стратегии необходимо учитывать следующие обстоятельства:

1.	В мировой науке начинается новый бум - активно обсуждается возможность использования исходных принципов квантовой механики и квантово-механических элементов при разработке компьютеров нового поколения, связи, способов кодирования и т.д. Нам необходимо иметь исследователей и группы, которые бы по своей квалификации и оснащению могли бы входить на равных в новое формирующееся сообщество.

2.	Существует несколько принципиально различных подходов к использованию твердотельных субмикронных систем для квантовых вычислений и кодирования, преимущества и недостатки каждого из них выяснятся в ходе дальнейших исследований. Однако уже сейчас можно очертить круг экспериментальных методик, на базе которых все эти подходы будут развиваться.  Эти методики не только дорогостоящие, но требуют для своего использования специально воспитанные и постоянно работающие в этой области кадры. Требуется отобрать те методики, по которым у нас имеется в настоящее время достаточный задел, так что нам "по карману" их поддержание и развитие.

Постановили:

I.	Выделить следующие четыре методики, как абсолютно необходимые для осуществления исследований в области низкотемпературной нанофизики.

|  | Название методики | Курирующие организации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Электронная литография с разрешением лучше 0.1мкм | ИФТТ РАН, МГУ |
| 2. | Плазмо-химическое травление и химико-механическая полировка | ИФТТ РАН, ИРЭ РАН |
| 3. | Криогенное оборудование для низкотемпературных измерений ниже 50мК | ИФП РАН, ФИАН |
| 4. | Низкотемпературные методы зондовой микроскопии (атомно-силовой, туннельной, магнито-силовой) | ИФП РАН, ИФТТ РАН |

II.	Учитывая ограниченные финансовые возможности, следует ориентироваться на первом этапе на создание сети из нескольких учреждений, имеющих и поддерживающих взаимодоступные методики. В дальнейшем предполагается размножение и распространение соответствующих установок как внутри, так и вне первоначальной сети.

III.	Организациям, курирующим определенные методики (ИФТТ РАН, ИРЭ РАН, ИФП РАН, ФИАН), подготовить предложения для Миннауки по поддержке заказов на изготовление научных приборов и оборудования в рамках целевой поддержки приборной базы науки:

·	Аппаратно-программный комплекс для модификации сканирующих электронных микроскопов в электронные литографы с разрешением лучше 0.1мкм ( ИФТТ РАН)

·	Установки плазмохимического травления и химико-механической полировки (ИРЭ РАН, ИФТТ РАН)

·	Низкотемпературные установки зондовой микроскопии (ИФП РАН, ИФТТ РАН)

IV.	На первом этапе в качестве общей научной проблемы, связанной с реализацией элемента квантового компьютера, при работе над которой можно будет отладить взаимодействие внутри сети, избрать задачу, различными аспектами которой уже занимается большинство участников:

·	изготовление, теоретическое и экспериментальное исследование мезоскопических структур с естественными вырожденными энергетическими состояниями, представляющих собой сверхпроводящие кольца с субмикронными джозефсоновскими и ""-контактами.

V.	Средства, выделенные Миннауки на 2000 г., целесообразно использовать следующим образом.

|  | Задача | Финансирование (в % от выделяемой суммы) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Поддержание существующих методик (электронная литография в МГУ, тонкопленочные технологии в ИРЭ), изготовление макетных установок (электронная литография в ИФТТ, рефрижераторы растворения в ИФП), апробация новых методик (в ИФТТ и ФИАН) | 86% |
| 2. | Теоретическая поддержка и информационное обеспечение | 10% |
| 3. | Организация Международной конференции по мезоскопике летом 2000г. в Черноголовке | 4% |

Председатель Научного Совета, 
чл.-корр. РАН В.Ф.Гантмахер

СИНХРОТРОННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

СИНХРОТРОННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ

АNКА – 
источник СИ для микротехнологии

В Forschungzentrum Karlsruhe (Германия) завершается сборка и с сентября с.г. вступит в действие новый источник СИ АNКА (Angstrцmquelle Karlsruhe). В зале 60х60м2 размещены большое накопительное кольцо на 2.5МэВ, 500МэВ бустерный синхротрон и 53МэВ микротрон-прединжек-тор. На первом этапе монтируются восемь каналов с экспериментальными станциями: три предназначены для микротехнологии, другие – для фундаментальных рентгеновских исследований – абсорбционной спектроскопии, дифракции, флуоресценции и топографии, по одному – для ИК-спектроскопии и кристаллографии протеинов. Компания c ограниченной ответственностью ANKA GmbH, основанная в ноябре 1998г., будет предоставлять пользователям обширный набор уникальных методик с применением СИ. Формы работы с пользователями – от полных услуг “под ключ” до классических совместных исследований с установкой собственных каналов или арендой рабочего времени канала и независимого проведения экспериментов.

Схема синхротрона “ANKA”

| Параметры установки ANKA |
| --- |
| Энергия, ГэВ | 2.5 |
| Макс. электронный ток, мА | 400 |
| Магнитное поле, Тл | 1.5 |
| Радиус поворота, м | 5.559 |
| Крит. длина волны, λс, Е | 2 |
| Периметр кольца, м | 110.4 |
| ВЧ, МГц | 500 |
| Эмиттанс, нмрад | 73 |
| Число дипольных магнитов | 16 |

Одно из главных направлений – LIGA–микротехнология. Три канала модульной конструкции собраны из стандартных компонентов. Это позволит снизить  количество запчастей и стоимость эксплуатации. Рентгеновские зеркала установлены в каналах, как настраиваемые фильтры высокой энергии. Положение и интенсивность луча СИ контролируется с помощью ножевого датчика луча в канале. На расстоянии 15м у экспонируемого объекта горизонтальный размер луча – 125мм. В оптической секции канала (изготовитель – Oxford Instruments) установлено охлаждаемое кремниевое зеркало с металлическим покрытием. Угол наклона его определяет верхнюю границу энергии излучения в канале. Система коллиматоров задает размер зоны облучения образца по горизонтали. На канале устанавливаются сканеры ф. Jenoptik GmbH с блоком из 11 фильтров, предназначенных для согласования спектра луча с толщиной образцов. Канал Litho I (1.5-4кэВ) будет использоваться для “мягкой” литографии при изготовлении масок и микроструктур высотой до 100мкм. Litho II (2-8кэВ) предназначен для структур высотой до 500мкм. Спектр луча формируется кремниевым зеркалом с никелевым покрытием. На канале Litho III будут работать с энергиями вплоть до 40кэВ и “ультратолстыми” микроструктурами, сначала с белым спектром, затем - с двухзеркальной системой

MicrosystemTechnologies, 2000, 6, pp113-116

НОВЫЕ ОБЗОРЫ

НОВЫЕ ОБЗОРЫ

Обзор по манганитам

В третьем номере журнала "Физика низких температур" с.г. вышел весьма обстоятельный обзор В.М.Локтева и Ю.М.Погорелова (ИФ НАНУ) "Особенности физических свойств и колоссальное магнитосопротивление манганитов". Появление такого обзора нельзя не приветствовать: физика манганитов развивается стремительно, а последний русскоязычный обзор на эту тему вышел в 1996 году (Э.Л. Нагаев УФН, 166, 833 (1996)). Впрочем, авторы отнюдь не дублируют и имеющиеся (но не всегда легко доступные) англоязычные обзоры, а представляют на суд читателей четкое описание достигнутого уровня понимания в этой области и активно обсуждаемых в литературе, но пока не решенных, научных задач. Обзор будет полезен как для специалистов по манганитам, так и для людей впервые сталкивающихся с этой проблематикой.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Для тех, кто ищет работу за рубежом

Как правильно написать Curriculum Vitae? Как представить наилучшим образом свой опыт работы? Что подчеркнуть, а что не стоит упоминать? Помочь ученому, составляющему отчет о своей деятельности и предыдущей научной карьере, призван CV Doctor, задуманный и разработанный Mary Heiberger и Julia Miller Vick. Найти его можно в Интернете по адресу:

http://chronicle.merit.edu/jobs/99/09/99091701c.htm

Дополнительный материал под названием "From CV to Resume" разъясняет, как надо модифицировать Curriculum Vitae, если вы решили поискать работу вне науки, скажем, где-то в промышленности: http://chronicle.merit.edu/jobs/99/12/99120301c.htm

НОВОСТИ ФИЗИКИ

В БАНКЕ ПРЕПРИНТОВ

НОВОСТИ ФИЗИКИ

В БАНКЕ ПРЕПРИНТОВ

Эффект Кондо в квантовой точке с целым спином

Эффект Кондо – одно из интереснейших многочастичных явлений в физике конденсированного вещества. Его причиной является взаимодействие свободных электронов с локализованным магнитным моментом (спином). Этот эффект был сначала обнаружен в металлах с небольшой концентрацией магнитных примесей. Сейчас понятно, что механизм Кондо играет ключевую роль в широком классе электронных систем с сильными корреляциями. Технологический прогресс в наноэлектронике сделал возможным синтез структур с единичными локализованными спинами. Были изготовлены изолированные магнитные спины на поверхности металла, наномагниты, полупроводниковые кантовые точки. Авторы препринта сообщают об обнаружении необычного эффекта Кондо в квантовой точке с несколькими электронами, которые могут находиться в синглетном и триплетном квантовых состояниях, причем разница энергий этих состояний меняется плавным образом за счет внешнего магнитного поля. Оказалось, что эффект Кондо имеет место при четном числе электронов в квантовой точке и наличии вырождения между синглетным и триплетным состояниями. Характеристическая энергия Кондо намного больше, чем в стандартном случае спина 1/2.

S. Sasaki et al.,

http://xxx.lanl.gov/abs/cond-mat/0004414

Contact: Silvano De Franceschi

<silvano@qt1.tn.tudelft.nl>

Разрушение бозе-эйнштейновского
конденсата сильными взаимодействиями

Теоретически исследована задача о системе взаимодействующих бозонов в ловушке. Эта задача допускает точное решение, что позволяет детально проанализировать параметр порядка (волновую функцию бозе-конденсата), которая содержит информацию о диагональном и недиагональном дальнем порядке. Показано, что достаточно сильное межчастичное взаимодействие приводит к разрушению конденсата, независимо от того, является ли это взаимодействие притягивающим или отталкивающим. При этом наличие когерентного состояния системы бозонов обусловлено величиной двух характерных длин, которые определяются одночастичной и двухчастичной матрицами плотности. Бозе-конденсат может существовать лишь в том случае, если эти две длины одного порядка. Авторы полагают, что полученные ими результаты отражают фундаментальные свойства взаимодействующих бозонов и не зависят от конкретной модели взаимодействия.

M.Gajda et al.,

http://xxx.lanl.gov/abs/cond-mat/0004468

Contact: Mariusz Gajda <gajda@ifpan.edu.pl>

Спаривающие взаимодействия и 
микроскопическая природа псевдощели в 
высокотемпературных сверхпроводниках

Спаривающее взаимодействие, приводящее к формированию псевдощели в ВТСП, получено непосредственно из микроскопического гамильтониана в рамках модели Хаббарда. Определена его интенсивность и зависимость от уровня допирования. Показано, что сильное кулоновское отталкивание индуцирует как антиферромагнитные, так и сверхпроводящие корреляции. Развитый подход применен к старой проблеме закона дисперсии и его d-волновой модуляции в диэлектрических слоистых оксокупратах Sr2CuO2Cl2 и Ca2CuO2Cl2. Без использования каких бы то ни было подгоночных параметров дано естественное (количественное!) объяснение известных экспериментальных данных. Предложена фазовая диаграмма ВТСП.

B.Kyung, http://xxx.lanl.gov/abs/cond-mat/0005269

Contact: Bumsoo Kyung

<bkyung@amst-4.physique.usherb.ca>

КОНФЕРЕНЦИИ

КОНФЕРЕНЦИИ

4-9 June 2001. Kharkov, Ukraine. The 4th International Kharkov Symposium "Physics and Engineering of Millimeter and SubMillimeter Waves" (MSMW'2001).

The main topics:

- Problems of the electromagnetic theory

- Wave processes in finite-size semiconductors and solid-state structures

- High temperature superconductors

- MM and SubMM wave spectroscopy

- Vacuum electronics

- Gyrotron and free electron lasers

- MM and SubMM wave solid-state devices

- Quasioptical techniques

- MM and SubMM wave integrated circuits and devices

- MM and SubMM wave communications

- Scientific and industrial applications of MM and SubMM waves

December 1, 2000 is the deadline for one-page abstracts.

March 1, 2001 is the deadline for three-page camera-ready papers.

Contact:

phone/fax:  +380 (572) 441105

e-mail: smw2001@ire.kharkov.ua

Экспресс-бюллетень “ПерсТ” выходит при поддержке

Министерства науки и технологий РФ,

Научных Советов Российских научно-технических программ:

“Актуальные направления в физике конденсированных сред”,

“Перспективные технологии и устройства микро- и наноэлектроники”, “Физика твердотельных наноструктур”

Ответственный редактор: С.Корецкая тел: (095) 930 33 89, e-mail: perst@isssph.kiae.ru

В подготовке выпуска принимали участие:

М.Белоголовский, А.Елецкий, Л.Журавлева, К.Кугель, Ю.Метлин, Л.Опенов

Компьютерный ввод, макет: О.Хлыстунова

Тираж: Ю.Мухин

Адрес редакции: 117296 Москва, Ленинский проспект, 64А