Информационный бюллетень

перспективные технологии

наноструктуры сверхпроводники фуллерены

http//perst.isssph.kiae.ru

Том 7, выпуск 1/2										  январь 2000г.

В этом выпуске: СВЕРХПРОВОДНИКИ

СВЕРХПРОВОДНИКИ

| И далее ... |
| --- |
| 2 | Сверхпроводники в проекте компьютера масштаба петафлоп/с |

ФУЛЛЕРЕНЫ

ФУЛЛЕРЕНЫ

| 4 | СЗМ с углеродной нанотрубкой в качестве зонда |
| --- | --- |
| 5 | Пинцет для СЗМ |

НАНОСТРУКТУРЫ

НАНОСТРУКТУРЫ

| 5 | “Структура 0.7” |
| --- | --- |
|  | Квантовые точки в нужном месте |
|  | Спиновый эффект Холла |
| 6 | Перспективная пара finFET’ов |
|  | Атом в блоховском состоянии |

КВАНТОВЫЕ СИСТЕМЫ

КВАНТОВЫЕ СИСТЕМЫ

| 7 | Квантовый компьютер в полевом транзисторе |
| --- | --- |

КОНКУРЕНТЫ

КОНКУРЕНТЫ

ОБЗОРЫ

ОБЗОРЫ

| 7 | Ball Semiconductor не сдает позиции |
| --- | --- |
| 8 | Лазеры на квантовых точках: что было, что есть, что будет? |

НОВОСТИ ФИЗИКИ

В БАНКЕ ПРЕПРИНТОВ

НОВОСТИ ФИЗИКИ

В БАНКЕ ПРЕПРИНТОВ

| 8 | СВЕРХПРОВОДНИКИ |
| --- | --- |
| 9 | НАНОСТРУКТУРЫ |

Амбегаокар отспорил у Оверхаузера свою формулу для джозефсоновского тока

Недавно ПерсТ сообщал о работе A.W.Overhauser'а [1], в которой доказывалась ошибочность общепринятой формулы Амбегаокара-Баратоффа для температурной зависимости джозефсоновского тока Jc(T) [2,3]. В своем комментарии [4] V.Ambegaokar (Cornell University) показал, что ошибся не он с коллегами почти 40 лет назад, а сам A.W.Overhauser! Не вдаваясь в детали, отметим, что причина ошибки A.W.Overhauser'а – в неправомерном пренебрежении несколькими слагаемыми, зависящими от разности фаз параметра порядка в двух сверхпроводниках и дающими ненулевой вклад в Jc(T). Одним из следствий этой ошибки является нарушение флуктуационно-диссипационной теоремы в "теории" A.W.Overhauser'а, что продемонстрировано в [4].

Интересно, что в конце своей короткой заметки [4] V.Ambegaokar пишет: "A.W.Overhauser просил меня отметить, что он согласен с моими выводами". Таким образом, прежде чем искать недоработки в чужих работах, неплохо бы сначала внимательнее посмотреть на свои собственные "наработки". И здесь на память приходит серия пяти-шестилетней давности работ все того же A.W.Overhauser'а об “ошибочности” теории Абрикосова-Горькова для сверхпроводников с примесями…

1.	A.W.Overhauser, Phys. Rev. Lett., 1999, 83, p.180

2.	2. B.D.Josephson, Phys. Lett., 1962, 1, p.251

3.	V.Ambegaokar, A.Baratoff, Phys. Rev. Lett., 1963, 10, p.486

4.	V.Ambegaokar, Phys. Rev. Lett., 1999, 83, p.2475

Физика. Итог прошедшего тысячелетия

Декабрьский выпуск журнала "Physics World" (издание Institute of Physics из Великобритании) на основе опроса ученых подвел некоторые итоги тысячелетия. Каковы важнейшие достижения физики за прошедшее тысячелетие? По мнению опрошенных, их три:

§	механика Ньютона,

§	теория относительности Эйнштейна,

§	квантовая механика.

В первую десятку выдающихся физиков тысячелетия вошли: Альберт Эйнштейн, Исаак Ньютон, Джеймс Клерк Максвелл, Нильс Бор, Вернер Гейзенберг, Галилео Галилей, Ричард Фейнман, Поль Дирак, Эрвин Шредингер и Эрнст Резерфорд.

С какими нерешенными проблемами вступает физика в третье тысячелетие? Журнал выделяет десять таких проблем:

§	квантовая теория гравитации,

§	строение ядер,

§	термоядерный синтез,

§	изменения климата,

§	турбулентность,

§	природа стекол и подобных материалов,

§	высокотемпературная сверхпроводимость,

§	солнечный магнетизм,

§	физика сложных систем,

§	проблема сознания.

И, наконец, последнее. На вопрос, чем бы вы занялись, если бы начали жизнь сначала, 70% опрошенных ответили, что выбрали бы опять физику.

Сверхпроводники в проекте компьютера масштаба петафлоп/с

Одна из  ведущих оборонных лабораторий США – Jet Propulsion Laboratory,  разрабатывает новую архитектуру построения компьютера – гибридная нитевидная архитектура (hybrid technology multi-threaded architectura - HTMT), которая позволит в 250 раз увеличить быстродействие сегодняшних самых скоростных компьютеров. Стержнем нового компьютера могут стать сверхпроводниковые схемы быстрой одноквантовой логики (rsfq – rapid single flux quantum) и другие криоэлектронные компоненты.

Три попытки создать сверхпроводниковый компьютер (1969-1983гг – IBM, США; 1970-1981 – НИИФП, Зеленоград, Россия; 1981-1990 – MITI, США) захлебнулись из-за непреодолимых на то время технологических трудностей. С тех пор сверхпроводниковая технология в интересах электроники, можно сказать, дозрела. Ниобиевая технология с использованием джозефсоновских переходов с двойным барьером позволяет формировать десятки тысяч стабильных переходов с воспроизводимыми характеристиками. Это - т.н. SNIS-контакты: сверхпроводник – нормальный металл – изолятор – сверхпроводник (обычно это - Nb/Al/AlOx/Nb). Заметим, кстати, что впервые такого рода контакты исследовались в теоретических работах М.Ю.Куприянова, В.Ф.Лукичева и А.А.Голубова (подробности в обзоре M.Yu. Kupriyanov et al. Physica C, 1999, to be published). Параллельно с дозреванием технологии возникла и качественно новая перспективная идеология построения ИС – т.н. схемы быстрой одноквантовой логики - RFSQ (идея К.Лихарева и В.Семенова (ранее – МГУ, теперь SUNY at Stony Brook), впервые экспериментально реализованная В.Кошельцом в ИРЭ РАН). На этом благожелательном фоне в США предпринимается новая попытка создания сверхпроводникового суперкомпьютера производительностью до 1015 операций с плавающей запятой в секунду. Более того, авторы проекта заявляют о возможности реализации сверхпроводниковой компьютерной петафлоп/с-системы к 2004 (!) году.

Спонсорами проекта новой архитектуры компьютера HTMT выступают – DARPA (Defense Advance Research Projects Agency), NASA и NSA (National Security Agency). Среди исполнителей - Argonne National Laboratory, California Institution of Technology, Jet Propulsion Laboratory, Notre Dame University, Princeton University, University of Delaware, University of Rochester, Brookhaven Technology, HYPRES, Tera Computer, TRW. К сегодняшнему дню закончились двухлетние первая и вторая фазы выполнения проекта (7 млн. долл.) – конструирование пета-флопс компьютерной системы на уровне блоков.

Для реализации проекта ведется поиск оптимальной комбинации различных новейших технологий – сверхпроводниковая логика, сеть межсоединений на оптических волокнах, голографическая оптическая память, полупроводниковая память. Особенность новой системы – использование распределенной памяти, включающей голографическую, полупроводниковую – SRAM и криогенную (CRAM). Стержень системы – сверхпроводниковые процессоры, использующие rsfq-логику.

Президентский наблюдательный комитет США по информационным технологиям (PITAC) предлагает использовать параллельно два подхода при реализации НТМТ:

1.	Полупроводниковый – массивный параллелизм с использованием от 50000 до 100000 процессоров с тактовой частотой от 2 до 3.5ГГц (реально полупроводниковые ИС могут достичь таких частот лет через 6-7, но без гарантии).

2.	Сверхпроводниковый – более высокоскоростные процессоры (достаточно 4096 процессоров с тактовой частотой 50-100ГГц) с использованием ИС на основе rsfq-логики (требуемое быстродействие может быть гарантировано достигнуто в течение 5 лет).

Сверхпроводниковый подход имеет и другие преимущества – более низкая рассеиваемая мощность (2.6МВт в сравнении с 10-15МВт) и компактность (6х9х9м3 в сравнении с целым зданием).

Как один из исполнителей проекта HTMT, группа проф. К.Лихарева из SUNY завершила предварительное конструирование процессорных элементов и процессорных систем на основе RSFQ-схем. Исходные параметры – ниобиевая трехуровневая технология с шириной линии 0.8мкм, достижимое быстродействие между 60 и 120ГГц. Каждый процессорный модуль содержит семь 2х2см2 чипов:

§	2 чипа центрального процессора, содержащие каждый 2.8 млн. джозефсоновских переходов, рассеивающих мощность 24мВт;

§	1 чип, на котором размещаются 6 блоков, обеспечивающих выполнение функций с плавающей запятой, интерфейс “процессор - память”, межпроцессорные межсоединения (общее число переходов – 1.6 млн. и рассеиваемая мощность 16мВт);

§	4 чипа криогенной памяти с произвольной выборкой (CRAM), каждый из которых содержит до 10 млн. переходов с рассеиваемой мощностью 4мВт.

8 таких процессорных модулей могут быть размещены на криогенном многочиповом модуле (CMCM) размером 20х20см2 . 520 CMCM (для 4096 процессоров) закрепляются вертикально в октагональном цилиндре. Каждый СМСМ рассеивает мощность 1мВт/см2, которая легко отводится потоком гелия со скоростью 1мм/с через 1.3см зазоры между СМСМ. С другой стороны, 16000 медных проволочек от каждого СМСМ (общее число 8.2 млн.) к интерфейсу, находящемуся при комнатной температуре, генерируют в три раза большую тепловую нагрузку. Общая тепловая нагрузка всей процессорной части составит 1кВт при 4.2К (250Вт – для процессора и 750Вт – для межсоединений к интерфейсу, находящемуся при комнатной температуре). Это потребует мощности 0.3МВт при использовании существующих гелиевых реконденсоров с эффективностью 300Вт/Вт (20% цикл Карно). Общий размер RSFQ октагонального модуля составит ~0.5м3. Все эти величины существенно меньшие, чем у суперкомпьютеров сегодняшнего дня.

Львиная доля общей расходуемой мощности генерируется медными межсоединениями, ведущими от криостата к комнатнотемпературному интерфейсу. Эту цифру можно, по крайней мере, на порядок снизить при использовании ВТСП или оптических межсоединений в температурном промежутке между 4.2К и 77К.

RSFQ-схемы

Ранние концепции сверхпроводниковых ИС использовали нешунтированные джозефсоновские переходы, приводящие к появлению т.н. эффекта “залипания” (latching), снижающего быстродействие и усложняющего топологии ИС. Концепция RSFQ, разработанная Лихаревым и Семеновым в 1985-1986гг и экспериментально опробованная Кошельцом в 1986г, основана на использовании шунтированных джозефсоновских переходов. Сейчас этот поход широко используется группами в США (SUNY at Stony Brook, Univ. Rochester, US Berkeley, HYPRES, Inc., Westinghouse, Conductus, TRW), Японии (NEC, ETL и японские университеты) и Европе.

Группа Лихарева недавно продемонстрировала несколько действующих ИС (в том числе RSFQ аналого-цифровой преобразователь), включающих до 2000 джозефсоновских переходов каждая. Схемы изготовлены на ф. HYPRES по 3мкм ниобиевой технологии. HYPRES начала поставлять первые прототипы системы цифровой ВЧ памяти в лаборатории ВВС США. В мире уже продемонстрирован целый ряд ИС аналогичной сложности на основе RSFQ, в том числе и ВТСП RSFQ-схемы.

Сложные RSFQ-схемы ф. HYPRES, изготовленные по 3мкм технологии, демонстрируют тактовую частоту до 40ГГц. Фирма уже готова к освоению 1.5мкм технологии. По оценкам Лихарева, 0.8мкм технология позволит достичь 100ГГц быстродействия в сложных схемах. При дальнейшем уменьшении разрешаемого размера к более глубокому субмикрону может быть достигнуто 200ГГц быстродействие. В том же SUNY демонстрировались относительно простые схемы делителя частоты, работавшие на частоте до 770ГГц.

Пета-флопскомпьютеры

1ТГц

??

ВТСП-Tc (65=77K)

RSFQ

100ГГц

НТСП-Тс (4-5К)

0,25мкм

0,4мкм

10ГГц

100 МГц

3,5мкм

1,5мкм

0,6мкм

Рабочие суперстанции

Цифровые переключатели

Цифровые сигнальные процессоры

Цифровые сигнальные корреляторы

1 ГГц

АЦП

ЦАП

Генераторы произвольных волн

Цифровые сквиды

Оптическая литография

0,13мкм

0,07мкм

??

0,25мкм

КМОП

(прогноз SIA)

1998

2001

2004

2007

2010

Электронно-лучевая литография

Года

Сегодняшняя RSFQ технология реализуется на трехслойных переходах (Nb/Al/AlOx/Nb), работающих при температуре 4-5К. Освоенная на 
ф. TRW NbN технология позволяет перейти к рабочей температуре 10К. Принципиально более высокие рабочие температуры и быстродействия достижимы с использованием ВТСП материалов, но на разработку такой технологии может потребоваться минимум 10 лет интенсивных работ при гигантском финансировании.

Сегодня экспериментальные линии по выпуску сверхпроводниковых ИС запущены на HYPRES, Northrop Grumman (Отделение Westinghouse), TRW в США, NEC в Японии и РТВ в Германии. По оценкам Лихарева, потребуются инвестиции в размере от 30 до 50млн. долл., чтобы освоить на этих линиях технологию с минимальными размерами 0.8мкм и степенью интеграции до 1млн. переходов на см2 для логических схем и 3млн. переходов на см2 для схем памяти. Создание пилотных линий по производству RSFQ схем для петафлопс-компью-тера потребует дополнительных вложений до 100млн. долл.

Разработкой описанной конструкции RSFQ-процессора в блоках завершился 2-ой этап выполнения HTMT проекта. На третьем этапе (который закончится в октябре 2000 года) будет продолжено концептуальное конструирование и компьютерное моделирование схем RSFQ-процессора с учетом возможностей 0.8мкм (и, возможно, 0.25мкм) технологии. На 4 этапе будет промоделирована совместная работа всех систем пета-флопс компьютера, использующих различные новейшие технологии. И, наконец, на 5 этапе будет изготовлен сам долгожданный петафлопный монстр. Авторы уверены, что он оправдает их нешуточные усилия и самые оптимистичные надежды.

Есть ли будущее у RSFQ-схем вне
суперкомпьютера?

Выполнение такого крупного проекта, как сверхпроводниковый суперкомпьютер, позволит сформировать инфраструктуру для изготовления и последующей эксплуатации криогенных ИС, в частности будут решены вопросы, связанные с необходимостью использовать сверхнизкие рабочие температуры. Эта инфраструктура может способствовать более широкому применению сверхпроводниковых вычислительных устройств, например, в компьютерах масштаба терафлопс (1012 операций в секунду).

Фирмы, разрабатывающие и выпускающие низкотемпературную электронику, полагают, что сфера ее применения может быть достаточно широкой. Это –

§	аналого-цифровые преобразователи;

§	цифро-аналоговые преобразователи;

§	цифровые сквиды;

§	цифровые автокорреляторы;

§	генераторы псевдослучайных сигналов;

§	применения, связанные с высокими уровнями радиации.

Лихарев не исключает, что достаточно хороший рынок может получить настольный сверхпроводниковый компьютер масштаба 1 терафлоп. Именно прототип такого компьютера будет создан на 4 этапе работ по проекту НТМТ. Такая система будет стоить значительно дешевле и будет существенно компактнее, чем ее аналог на базе полупроводниковых КМОП схем.

По оценкам Лихарева, полупроводниковая промышленность может создать в ближайшие 7 лет настольную машину производительностью 20 гигафлоп/с (20х109 операций в секунду) и стоимостью 20000долл. За это же время сверхпроводниковый настольный вариант может достичь “терафлопной” (1012) производительности, правда, при стоимости в 100000долл. Это в 10 раз лучше по соотношению цена/производительность. Сегодняшний мировой рынок рабочих станций высокой производительности (сейчас – 1 гигафлоп/с) составляет 20млрд долл. В сегодняшних ценах система рефрижерации для настольной сверхпроводниковой терафлопной машины может составить 5000долл. В настоящее время сверхбыстродействующие машины каждый год приобретает 750 тысяч организаций в мире, и наверняка какая-то часть из них все же предпочтет настольный терафлопный компьютер.

В настоящее время основной заказчик RSFQ-схем – оборонные предприятия, подобные TRW. Это – схемы для военных и космических систем.

Superconductor and Cryoelectronics, Spring 1999, p.17-23

ФУЛЛЕРЕНЫ

ФУЛЛЕРЕНЫ

СЗМ с углеродной нанотрубкой в качестве зонда

Наконечники из углеродных нанотрубок в сканирующих зондовых микроскопах (СЗМ) незаменимы

§	при исследовании внутренней структуры узких углублений на поверхности элементов микроэлектронных схем (из-за достаточной длины при малом диаметре нанотрубок);

§	при изучении биологических и полимерных структур без опасения повредить сам микроскоп при большом усилии (благодаря высокой прочности нанотрубок на изгиб).

Задержка широкого внедрения нанотрубок в технику СЗМ связана со сложностью осуществления элементарных манипуляций с отдельными нанотрубками субмиллиметровых размеров. Подходящую нанотрубку диаметром несколько нанометров и длиной несколько микрон необходимо выбрать из множества других, отделить от этого множества и достаточно прочно прикрепить к зондирующему устройству. Используемый до настоящего времени для этой цели акриловый клей не обладает стойкостью по отношению к органическим растворителям и к нагреву, что сильно сужает область применения соответствующих микроскопов.

Некоторый оптимизм внушают результаты, полученные недавно группой японских исследователей (S.Akita et al), предложивших новый метод присоединения нанотрубки к поверхности кремниевого зонда. Многослойные нанотрубки диаметром от 5 до 20нм и длиной от 1 до 5мкм получали стандартным электродуговым методом. Материал нанотрубок, смоченный изопропиловым спиртом, помещался между двумя острыми лезвиями, отстоящими друг от друга на расстоянии 500мкм. При подаче на лезвия переменного электрического поля частотой 5МГц и напряженностью 1.8кВ/см нанотрубки под влиянием явления катафореза сдвигались по направлению к лезвиям. После испарения растворителя нанотрубки закреплялись на поверхности лезвий под действием сил вандерваальсовского притяжения, располагаясь почти перпендикулярно краю лезвия с продольной плотностью 0.66мкм-1. Затем прикрепленную к лезвию ножа нанотрубку приближали к обычному кремниевому наконечнику СЗМ на расстояние менее 0.1мкм и подавали напряжение. Под действием напряжения нанотрубка прикреплялась к кремниевому наконечнику, сохраняясь в таком положении и после выключения напряжения. Однако, этого притяжения оказалось недостаточно для работы с вязкими жидкостями, поскольку нанотрубка иногда отделялась от наконечника и оставалась в жидкости. Следующая процедура прочно закрепила нанотрубку: с помощью электронного луча сканирующего электронного микроскопа нанотрубка частично распылялась и на область контакта осаждался с высокой адгезией слой углерода. Испытания полученного таким образом наконечника при исследовании различных типов ДНК показали его преимущества перед стандартным кремниевым наконечником, имеющим вдвое более низкое разрешение.

J.Phys.D. 32 1044 (1999)

Пинцет для СЗМ

P.Kim и Ch.Lieber, исследователи из Harvard University, задались целью расширить функциональные возможности СЗМ, оснастив микроскоп зондом в форме пинцета. Зонд-пинцет сделан из углеродных нанотрубок диаметром 1-2нм. Таким двузубым зондом, если приложить к нему электрическое поле, можно захватывать и двигать молекулы или атомы, использовать его в качестве электрических контактов к образцу или в качестве зондов иммерсионного типа для исследования движения жидкости. Ученые разработали способы прикрепления готовых нанотрубок к золотому электроду. В настоящее время авторы заняты новым вариантом изготовления пинцета, в котором трубки непосредственно выращиваются на золотых электродах с помощью парофазного осаждения.

EETimes, http://www.eetimes.com/printableArticle?doc_id=OEG20000103S0065 11.01.00

НАНОСТРУКТУРЫ

НАНОСТРУКТУРЫ

“Структура 0.7”

Группа M.Pepper’а из Cavendish Laboratory, Cambridge, Англия [1] снова наблюдала, как и ранее K.J.Thomas с коллегами [2], загадочную “структуру 0.7” при измерении проводимости квантовой нити, сформированной с помощью технологии расщепленного затвора над двумерным электронным газом на гетерогранице GaAs/AlGaAs. Имеется в виду отчетливая ступень проводимости на уровне 0.7 от кванта проводимости 2e2/h, которая предшествует появлению обычной ступени на уровне одного кванта проводимости. Дополнительная ступень наблюдается на совершенно различных образцах. Это наталкивает на мысль, что ее возникновение связано с фундаментальными свойствами квантовых нитей. Авторы провели измерения в магнитном поле и показали, что при увеличении напряженности магнитного поля ступень 0.7 плавно переходит в ступень 0.5, которая связана с полной спиновой поляризацией электронов в магнитном поле, уменьшающей плотность состояний электронов на уровне Ферми вдвое. Эти измерения косвенно указывают на родственность эффектов. Возможным объяснением является предсказанный В.Вьюрковым и А.Ветровым (ФТИАН, Москва) фазовый переход системы электронов в квантовой нити к состоянию с частичной спонтанной спиновой поляризацией при уменьшении энергии Ферми [3].

1.	http://xxx.lanl.gov/abs/cond-mat/9907379

2.	Phys. Rev. Lett., 1996, 77, p.135; Phys. Rev., 1998, B58, p.4846

3.	Phys. Low-Dim. Struct., 1999, ѕ, p.209

Квантовые точки в нужном месте

Японские ученые из Femtosecond Technology Research Association предлагают технологию самоформирования квантовых точек в нужных местах подложки из GaAs. Эти нужные места помечаются с помощью вольфрамового острия туннельного микроскопа. При подаче импульса напряжения между острием и подложкой на ней осаждается “кучка” вольфрама, которая в следующем процессе молекулярно-лучевой эпитаксии GaAs служит маской, прикрывающей это место поверхности и сдерживающей рост слоя GaAs. В результате на вновь выращенной поверхности в помеченных местах образуются углубления, которые играют роль центров самоформирования квантовых точек в процессе молекулярно-лучевой эпитаксии InSb.

Appl. Phys. Lett., 1999, 75, p.3488

Спиновый эффект Холла

Как известно, классический эффект Холла является следствием анизотропии рассеяния электрона в магнитном поле. J.E.Hirsch из University of California, San Diego, США показал, что анизотропия рассеяния возникает в тонком проводящем слое и в отсутствие магнитного поля (В=0), если принять во внимание взаимодействие спина электрона с его орбитальным моментом. Выделенным направлением в этом случае является перпендикуляр к слою. В отличие от классического эффекта Холла, когда происходит разделение зарядов в направлении, перпендикулярном к направлению протекания тока, в спиновом эффекте Холла происходит разделение спинов: на одном краю образца преобладают электроны со спином направленным вверх, а на другом - электроны со спином вниз.

Одна из очевидных возможностей измерения разности намагниченности краев образца заключается в использовании сверхпроводящего магнетометра, однако вряд ли можно провести измерение на фоне гораздо большего магнитного поля, вызванного протеканием тока. К сожалению, прямое измерение холловского напряжения даст просто ноль, поскольку между контактами будет протекать только спиновый ток. И все-таки автор предлагает способ наблюдения эффекта. Для этого необходимо боковые края основной пластины соединить металлической полоской, по которой и будет протекать спиновый ток, а зарядовый ток будет равен нулю. В этой полоске спиновый эффект Холла снова повторяется, но в результате того, что теперь электроны с разной ориентацией спинов текут в разных направлениях, произойдет разделение зарядов на боковых краях полоски, т.е. возникнет электрическая разность потенциалов. Ее величина, по оценкам автора может достигать значения десятков нановольт.

Phys. Rev. Lett., 1999, 83, p.1834

Перспективная пара finFET’ов

Не так давно большая группа физиков из University of California at Berkeley (США), а также из Hitashi Ltd. и NKK Corp. (Япония) сообщила о создании и исследовании характеристик N-канального кремниевого полевого транзистора с длиной канала меньше 50нм (т.н. N-finFET) [1]. А сейчас они объявили об изготовлении аналогичного P-каналь-ного транзистора [2], что позволяет рассчитывать на эти транзисторы как на пары, представляющие будущее CMOS технологии.

Формирование транзистора начинается с SOI структуры: кремниевая подложка - тонкий слой SiO2 - тонкий слой кремния. Верхний слой кремния легируется с помощью ионной имплантации до уровня 1016см-3, а затем еще утончается за счет окисления. С помощью электронно-лучевой литографии из него получаются две половины, соединенные узкой перемычкой (fin - плавник). Опять-таки подкисление делает эту перемычку еще тоньше. Сверху наносится поликристаллический SiGe, который в дальнейшем выполняет роль хороших омических контактов к истоку и стоку. В этом слое протравливается тренч в области перемычки, который заполняется нитридом. После этого нитрид травится в глубину, при этом образуется конусообразная щель, имеющая сверху субмикронный размер, а около перемычки (канала транзистора) всего 20-50нм. Происходит десятикратное “усиление” технологии. Щель заполняется SiGe для формирования двойного затвора, огибающего канал транзистора (рис.).

Были сформированы транзисторы с длиной затвора от 45 до 18нм. Измеренные характеристики транзистора оказались весьма приличными, так проводимость канала длиной 45нм оказалась равной 400мкА/мкм. Для подавления короткоканальных эффектов авторы использовали в своей конструкции два приема:  узкий канал транзистора и сдвоенный затвор. Проводимость канала транзистора можно увеличить, используя в нем сразу несколько перемычек. Был изготовлен транзистор с пятью узкими каналами (перемычками). Несмотря на малую длину канала транзистора, характер проводимости в нем остается под вопросам. Некоторые факты говорят о баллистическом транспорте, а некоторые – о диффузионном. Двумерное моделирование транзистора дает хорошее согласие с экспериментом и показывает хорошие характеристики транзистора вплоть до длины канала 10нм. Многие авторы считают этот размер тупиковым для MOSFET’ов.

1.	D.Hisamoto et al. to be published in IEEE Trans.Elec. Devices.

2.	X.Huang et al., to be published in Proc. IEDM-1999.

Атом в блоховском состоянии

Состояние электрона в периодическом поле (например, в кристалле) представляет собой сложную интерференционную картину. Такое описание, предложенное Блохом в 1928 году, явилось основой физики твердого тела.

Японским ученым впервые удалось наблюдать блоховское состояние атома в кристалле. В качестве атома использовался мюоний - аналог атома водорода, в котором протон замещен на мюон, имеющий в шесть раз меньшую массу. Кристаллом являлся KСl. Чаще всего атом, помещенный в кристалл, оказывается в локализованном состоянии. Чтобы зарегистрировать наличие протяженного (блоховского) состояния, необходимо было подметить некую особенность, характерную для образования минизоны. Именно это удалось авторам работы [1]. Они измеряли время продольной спиновой релаксации мюония в зависимости от величины напряженности магнитного поля. Главным механизмом релаксации является переход энергии из магнитных степеней свободы в кинетическую энергию движения атома в минизоне. Как известно, при наличии зонной структуры в твердом теле имеются состояния, вероятности перехода между которыми формально бесконечны. Это т.н. сингулярности Ван Хова. Такие сингулярности ярко проявляются, например, в экспериментах по межзонному поглощению света, когда энергия фотона равна разности энергий этих состояний. Резонансное усиление спиновой релаксации происходит в том случае, когда энергия зеемановского расщепления совпадает с энергией сингулярности Ван Хова. В результате на зависимости скорости релаксации от магнитного поля появляется пик. Авторы наблюдали его только при температурах ниже 10мК. При температуре 3.9К пик совершенно пропадал и это свидетельствовало о том, что атом переходит в локализованное состояние из-за усиления взаимодействия с фононами.

1.	Phys. Rev. Lett., 1999, 83, p.987

КВАНТОВЫЕ СИСТЕМЫ

КВАНТОВЫЕ СИСТЕМЫ

Квантовый компьютер в полевом
транзисторе

Японский ученый T.Tanamoto из Toshiba Corp. предлагает разместить квантовый компьютер из сдвоенных квантовых точек в подзатворном диэлектрическом слое SiO2, расположенном над проводящим каналом кремниевого полевого транзистора (MOSFET) (рис.).

Двумя состояниями кубита являются наличие электрона в одной из спаренных точек. Управление туннелированием между этими точками, т.е. управление состоянием отдельного кубита, производится с помощью соответствующего затворного электрода, расположенного над спаренной квантовой точкой. Процесс туннелирования зависит также и от состояния соседних квантовых точек из-за кулоновского взаимодействия электронов, поэтому становится возможным выполнение и 2-х кубитных операций. Изюминкой работы является способ считывания конечного результата, для чего необходимо определить, в какой из спаренных квантовых точек находится электрон (в верхней или в нижней) в каждом кубите. Распределение электрического потенциала вдоль канала транзистора зависит от зарядового состояния спаренных точек, и, как показывает автор, по вольт-амперной характеристике транзистора можно “прочитать” это состояние. К сожалению, автор пока не знает или скрывает способ формирования предложенной структуры.

http://xxx.lanl.gov/abs/quant-ph/990821

КОНКУРЕНТЫ

КОНКУРЕНТЫ

Ball Semiconductor не сдает позиции

Фирма Ball Semiconductor Inc., поставившая цель взорвать традиционную полупроводниковую технологию, реализовав ее на монокристаллических Si шариках диаметром 1мм (см. ПерсТ 1999, 6(20)), собрала почти 70млн. долл. на первый этап этих экзотических исследований. Этой суммы оказалось недостаточно для организации опытной линии по изготовлению сферической продукции. Число же инвесторов резко поубавилось. Ball не теряет оптимизма и ищет новые пути выживания своих оригинальных идей. Среди еще верящих в идеи Ball японские фирмы Yamatake Corp., Tokimec Inc., Hitachi Maxell Ltd., University of Tokyo.

V1

V2

…

…

Затвор 1, затвор 2, … затвор N

SiO2

Сток

Исток

Si-подложка

Спаренные

точки

VN

По мнению аналитика M.Waga из Asian Technology Information Program, сотрудничество Ball и Yamatake (изготовителя контрольно-измеритель-ных систем) взаимовыгодно. Ball – это быстро развивающаяся молодая фирма с новой технологией, надеющаяся упрочить свое положение, опираясь на авторитет Yamatake. Yamatake уже давно утвердила себя на рынке МЭМС и датчиков потоков, но не против вливания свежей крови для выпуска новых изделий. Например, успех на рынке могут иметь "сферические" акселерометры, способные чувствовать моменты движения по трем осям и передавать информацию по ВЧ каналу о движении другим компонентам внутри системы. Использование такого акселерометра намного эффективнее, чем использование трех схем на три разных направления движения. Фирмы подписали двухгодичный контракт на совместную разработку акселерометров. Yamatake планирует начать изготовление коммерческих изделий уже весной 2000 г.

Совместную разработку акселерометров Ball ведет также с ф. Tokimec Inc., крупным изготовителем морских и авиационных измерительных приборов, и с University of Tokyo.

Ball сильно продвинулась в развитии технологии своих сферических ИС. Значительная часть технологических стадий готова для использования в опытном производстве. Сейчас ведутся работы по совершенствованию методов нанесения резиста на сферическую поверхность; созданию дешевой литографической установки с более высоким разрешением для формирования рисунков с разрешением менее 1мкм (!); использованию сухого травления вместо нынешнего мокрого процесса. Решается проблема компоновки сферического сенсорного кристалла с ВЧ сферическим кристаллом. Рассматриваются два варианта: упаковать оба шарика в эпоксидную смолу или, покрыв каждый шарик тонким защитным слоем, расположить их рядом.

Год назад Ball заключила соглашение с Hitachi Maxell о совместной разработке ИС тегов, которая должна быть завершена в марте 2000 г. Hitachi Maxell известна своими ВЧ идентификационными приборами, производимыми с помощью традиционной полупроводниковой технологии. “Если сферические ИС позволят улучшить характеристики ВЧ тегов, мы будем их использовать в наших изделиях”, - сказал официальный представитель фирмы.				EETimes, от 16.12.99

http://www.semibiznews.com/story/OEG19991215S0020

ОБЗОРЫ

ОБЗОРЫ

Лазеры на квантовых точках: что было, что есть, что будет?

На вынесенные в заголовок вопросы отвечает молодой патриарх этого направления физики Н.Н.Леденцов (ФТИ им.А.Ф.Иоффе, Санкт-Петер-бург) в кратком обзоре, помещенном в ФТП, № 9, 1999г, сс. 1039-1043. Обзор может служить путеводителем в огромном потоке статей по данной тематике. Составлен обзор весьма непривычно. Оригинально разделение достижений на две категории: ожидаемые и неожиданные. В числе неожиданных открытий упомянуто свечение лазеров в дальнем инфракрасном диапазоне, а также продвижение лазеров на основе GaAs в стратегические области спектра: 1.3 и 1.55мкм. Указано также на неожиданное смыкание лазеров на квантовых ямах с лазерами на квантовых точках или квантовых нитях, поскольку подобные структуры часто возникают в узких слоях полупроводниковых гетероструктур.

НОВОСТИ ФИЗИКИ

В БАНКЕ ПРЕПРИНТОВ

НОВОСТИ ФИЗИКИ

В БАНКЕ ПРЕПРИНТОВ

СВЕРХПРОВОДНИКИ

Нули сверхпроводящей  щели в 
"электронных" ВТСП

К настоящему времени считается надежно установленным наличие нулей сверхпроводящей щели || на поверхности Ферми в ВТСП с дырочным типом проводимости, что связано, по-видимому, с 
d-волновой симметрией параметра сверхпроводящего порядка . В то же время известно много экспериментов, свидетельствующих о том, что в ВТСП с электронным типом проводимости величина || отлична от нуля на всей поверхности Ферми, то есть симметрия  в этих ВТСП является 
s-волновой. Однако измерения температурной зависимости глубины проникновения магнитного поля  в ВТСП Nd1.85Ce0.15CuO4-x и Pr1.85Ce0.15CuO4-x, выполненные с использованием 11-мегагерцового LC-резонатора, говорят об обратном. Установлено, что в Nd1.85Ce0.15CuO4-x полная величина  имеет минимум при T=3.8К и возрастает при понижении температуры до T=0.4К из-за парамагнитного вклада от ионов Nd3+. При этом низкотемпературный лондоновский вклад в  линеен по температуре. В Pr1.85Ce0.15CuO4-x парамагнитная составляющая отсутствует, и  ~ T2 при низких температурах. Полученные результаты (не экспоненциальная температурная зависимость ) однозначно указывают на наличие нулей ||, то есть на отличную от s-волновой симметрию  в "электронных ВТСП". Имеется, однако, противоречие с данными предыдущих экспериментов. В чем состоит причина этого противоречия – еще предстоит разобраться.

R.Prozorov et al.,

http://xxx.lanl.gov/abs/cond-mat/9912001

Contact: Ruslan Prozorov <prozorov@uiuc.edu>

Взаимозависимость магнетизма и
сверхпроводимости в борокарбиде TmNi2B2C

Новая антиферромагнитная фаза обнаружена в борокарбиде TmNi2B2C при исследовании дифракции нейтронов. Она появляется в магнитном поле, превышающем критическую величину H=0.9Тл и характеризуется вектором упорядочения QA=(0.48, 0, 0), тогда как QA=(0.094, 0.094, 0) при H=0. Теоретические расчеты показали, что возникновение новой фазы обусловлено двумя эффектами: 1) подавлением ферромагнитной составляющей обменного РККИ-взаимодействия в сверхпроводящем состоянии и 2) уменьшением энергии сверхпроводящей конденсации из-за периодической модуляции локальных магнитных моментов.

K.Noergaard et al.,

http://xxx.lanl.gov/abs/cond-mat/9912299

Contact: Jens Jensen <jens@fys.ku.dk>

Энергетический спектр спиновых 
флуктуаций в La2-xSrxCuO4

Методом неупругого рассеяния нейтронов измерен энергетический спектр несоразмерных спиновых флуктуаций в ВТСП La2-xSrxCuO4 с 0.10<x<0.25. У оптимально допированных (x=0.15) и слегка “передопированных” (x=0.18) образцов при T<Tc обнаружена щель в спектре спиновых возбуждений. Интенсивность несоразмерных пиков быстро уменьшается при уменьшении энергии ниже 8мэВ и достигает уровня фона при энергиях 3.5 и 4.5мэВ для x=0.15 и 0.18 соответственно, а интегральная спиновая восприимчивость имеет максимум около 7мэВ. Энергетическая щель и максимум восприимчивости отсутствуют как в сильно “недодопированных” (x=0.10), так и в сильно “передопированных” (x=0.25) образцах.

C.-H. Lee et al.,

http://xxx.lanl.gov/abs/cond-mat/9912453

Contact: Chul-Ho Lee <chlee@etl.go.jp>

Жидкость Латтинжера в корах магнитных вихрей

Известно, что в корах магнитных вихрей сверхпроводников второго рода с обычным s-волновым спариванием есть связанные низкоэнергетические состояния квазичастиц. Показано, что эти квазичастицы могут при определенных условиях образовать вырожденный ферми-газ с конечной плотностью состояний на уровне Ферми. В результате в трехмерных сверхпроводниках возникает одномерный ферми-газ квазичастиц, связанных с кором вихря. Как в любой одномерной системе, взаимодействие между квазичастицами приводит к формированию жидкости Латтинжера. Экспериментально этот эффект может быть исследован с помощью СТМ-туннелирования в кор вихря. Предсказано также наличие неустойчивости пайерлсовского типа из-за взаимодействия квазичастиц и флуктуаций формы вихревой линии.

A.Vishwanath and T.Senthil,

http://xxx.lanl.gov/abs/cond-mat/0001003

Contact: T.Senthil <senthil@itp.ucsb.edu>

Влияние допирования на линейную 
температурную зависимость глубины 
проникновения магнитного поля в ВТСП

Разработана новая методика измерения температурной зависимости глубины проникновения магнитного поля  с разрешением 0.01нм. Эта методика использована для исследования ab(T) в монокристаллах La2-xSrxCuO4, Bi2Sr2CaCu2O8 и YBa2Cu3O6+x с различным уровнем допирования (от "underdoped" до "overdoped"). Оказалось, что зависимость ab от T при T << Tc является линейной во всех образцах, причем наклон dab/dT быстро увеличивается при уменьшении допирования. Анализ полученных результатов показал, что экспериментальные данные для монокристаллов с оптимальным и избыточным уровнем допирования могут быть количественно объяснены d-волновой симметрией сверхпроводящего параметра порядка. Для "underdoped" образцов d-волновая модель предсказывает гораздо меньшие значения dab/dT. В то же время эксперимент согласуется с моделью термодинамических флуктуаций фазы параметра порядка. Высказана гипотеза, что нули сверхпроводящей щели в купратах могут иметь качественно различную физическую природу в зависимости от уровня допирования.

J. Le Cochec et al.,

http://xxx.lanl.gov/abs/cond-mat/0001045

Contact: Joran Le Cochec

<joran.lecochec@mailhub.espci.fr>

НАНОСТРУКТУРЫ

Подавление эффекта Кондо в квантовой точке микроволновым излучением

Изучено влияние микроволнового излучения на транспортные свойства полупроводниковой квантовой точки в режиме Кондо. Показано, что увеличение мощности излучения приводит к подавлению Кондо-резонанса во всем исследованном частотном диапазоне (10  50)ГГц. Этот эффект обусловлен спиновой дефазировкой, которая индуцируется излучением.

J.M. Elzerman et al.,

http://xxx.lanl.gov/abs/cond-mat/9912126

Contact: Silvano De Franceschi

<silvano@qt1.tn.tudelft.nl>

Экспресс-бюллетень “ПерсТ” выходит при поддержке

Министерства науки и технологий РФ,

Научных Советов Российских научно-технических программ:

“Актуальные направления в физике конденсированных сред”,

“Перспективные технологии и устройства микро- и наноэлектроники”, “Физика твердотельных наноструктур”

Ответственный редактор: С.Корецкая тел: (095) 930 33 89, e-mail: perst@isssph.kiae.ru

В подготовке выпуска принимали участие:

М.Белоголовский, В.Вьюрков, Л.Журавлева, А.Елецкий, Ю.Метлин, Л.Опенов

Компьютерный ввод, макет: О.Хлыстунова

Тираж: Ю.Мухин

Адрес редакции: 117296 Москва, Ленинский проспект, 64А